SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania:  badanie jakości wody pitnej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody oraz badanie na obecność bakterii Legionella w zładach c.w.u. budynków klinicznych w okresie 24 m-cy na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

- Przedmiotem Zamówienia jest badanie jakości wody pitnej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody oraz badanie na obecność bakterii Legionella w zładach c.w.u. budynków klinicznych w okresie 24 m-cy w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Poz.1989) w trzech zakresach określonych przez załącznik nr 1

- Pobór próbek, badania i pomiary wykonane zostaną metodami akredytowanymi przez Wykonawcę w zakresie określonym przez załącznik nr 1 , według harmonogramu ustalonego z Głównym Energetykiem Zamawiającego

Zakres prac związanych z badaniem obejmuje:

- Ustalenie harmonogramu badań z Głównym Energetykiem

- dojazd do miejsca pobierania próbek

- pobranie próbek wody zgodnie z zakresem i typem badania

- wykonanie badań z zakresu wymienionego w załączniku nr1 zgodnie z typem badania

- zabezpieczenie wszystkich niezbędnych środków i materiałów do wykonania badań jakości wody

- przesłanie protokołów z badań w wersji elektronicznej na adres duo@usk.wroc.pl i w wersji papierowej na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Dział Utrzymania Obiektu,  ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

- w terminie do 10 dni roboczych od daty poboru próbek w przypadku badań próbek wody objętych monitoringiem kontrolnym, badań  wody surowej i na Legionellę

- w terminie do 21 dni roboczych od daty poboru próbek w przypadku badań próbek wody objętych monitoringiem przeglądowym

- W przypadku stwierdzenia przekroczenia wskaźników bakteriologicznych w pobranych próbkach wody Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i drogą elektroniczną Zamawiającego o tym fakcie nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego.

- Główny Energetyk – 668 32 40 44, abrys@usk.wroc.pl, duo@usk.wroc.pl

- W terminie 7 dni od powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, Wykonawca powinien być gotowy do rozpoczęcia realizacji Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie badań,

- Wykonawca w czasie wykonywania czynności poboru próbek i pobytu na terenie obiektów USK wyposaży swoich pracowników w identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac objętych Umową będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, że posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty i akredytacje ( w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w zakresie normy EN ISO/IEC 17025:2005 oraz zatwierdzony przez właściwego Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego system jakości wykonywanych w laboratoriach Wykonawcy badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- Za niedotrzymanie terminu realizacji zadania Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1% całkowitej wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

- Zapłata za usługę nastąpi po wykonaniu badania na podstawie protokołów z badań w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki do szczegółowego opisu zamówienia:

- Wykaz zakresów badań

- Formularz asortymentowo – cenowy

Badanie jakości wody pitnej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody oraz badanie na obecność bakterii Legionella w zładach c.w.u. budynków klinicznych w okresie 24 m-cy na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz zakresów badań wody w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213

| lp. | 1. Badanie wody z SUW - pełny zakres ilość próbek |
| --- | --- |
| 1 | Liczba bakterii z grupy coli | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |  |  |  |
| 2 | Liczba Escherichia coli | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |  |  |  |
| 3 | Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe) | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 |  |  |  |
| 4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | (A) PN-EN ISO 6222:2004 |  |  |  |
| 5 | Jon amonowy | (A) PN-EN ISO 11732:2007 |  |  |  |
| 6 | Barwa | (A) PN-EN ISO 7887:2012 |  |  |  |
| 7 | Glin/aluminium | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 8 | Mangan | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 9 | Mętność | (A) PN-EN ISO 7027:2003 |  |  |  |
| 10 | Smak | (A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia 26.03.2015 |  |  |  |
| 11 | Sód | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 12 | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | (A) PN-EN ISO 8467:2001 |  |  |  |
| 13 | Zapach | (A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia 26.03.2015 |  |  |  |
| 14 | Żelazo | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 15 | Akryloamid | (A) PB-148/LF wyd. 15 2 z dnia 05.04.2013 |  |  |  |
| 16 | Antymon | (Ae) PB-260/LF wyd. 1 z dnia 15.04.2014 |  |  |  |
| 17 | Arsen | (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 |  |  |  |
| 18 | Azotany | (A) PN-EN ISO 13395:2001 |  |  |  |
| 19 | Azotyny | (A) PN-EN ISO 13395:2001 |  |  |  |
| 20 | Benzen | (A) PN-ISO 11423-1:2002 |  |  |  |
| 21 | Benzo(a)piren | (A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015 |  |  |  |
| 22 | Bor | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 23 | Bromiany | (A) PN-EN ISO 15061:2003 |  |  |  |
| 24 | Chlorek winylu | (A) PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |
| 25 | Chrom | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 26 | Cyjanki ogólne | (A) PB-141/LF wyd. 1 z dnia 16.05.2011 na podstawie metody HACH nr 8027 |  |  |  |
| 27 | 1,2-dichloroetan (EDC) | (A) PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |
| 28 | Epichlorohydryna | (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia 29.06.2012 |  |  |  |
| 29 | Fluorki | (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |  |  |
| 30 | Kadm | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 31 | Miedź | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 32 | Nikiel | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 33 | Ołów | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |
| 34 | Suma pestycydów (z obliczeń) | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 35 | Rtęć | (Ae) PN-EN 1483:2007 |  |  |  |
| 36 | Selen | (Ae) PN-EN ISO 9965:2001 |  |  |  |
| 37 | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu | (A) PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |
| 38 | Suma WWA | (A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015 |  |  |  |
| 39 | Suma THM | (A) PN-39 EN ISO 10301:2002 |  |  |  |
| 40 | Chlorki | (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |  |  |
| 41 | Siarczany (VI) | (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |  |  |
| 42 | Aldryna | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 43 | Dieldryna | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 44 | Endryna | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 45 | Izodryna | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 46 | o,p'-DDT | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 47 | p,p'-DDT | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 48 | o,p'-DDE | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 49 | p,p'-DDE | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 50 | o,p'-DDD | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 51 | p,p'-DDD | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 52 | alfa-HCH | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 53 | beta-HCH | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 54 | delta-HCH | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 55 | gamma-HCH, lindan | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 56 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 57 | Suma HCH (z obliczeń) | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 58 | Epoksyd heptachloru | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 59 | Heptachlor | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 60 | alfa-chlordan | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 61 | gamma-chlordan | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 62 | Endosulfan I | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 63 | Endosulfan II | (A) 63 PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 64 | Aldehyd endryny | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 65 | Metoksychlor (DMDT) | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 66 | Trifluralina | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 67 | Alachlor | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 68 | Siarczan endosulfanu | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 69 | Heksachlorobenzen (HCB) | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 70 | Pentachlorobenzen | (A) PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |
| 71 | pH | (A) PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
| 72 | Przewodność elektryczna właściwa | (A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem do kompensacji wpływu temp.) |  |  |  |
| 73 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | (A) PN-EN 1484:1999 |  |  |  |
|  | cena jednostkowa zakresu | ilość próbek | cena brutto zakresu |
| lp. | 2. Badanie wody z SUW - zakres ogólny |
| 1 | Liczba Escherichia coli | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |  |  |  |
| 2 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°Cpo 72h | (A) PN-EN ISO 6222:2004 |  |  |  |
| 3 | Liczba bakterii z grupy coli | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |  |  |  |
| 4 | Jon amonowy | (A) PN-EN ISO 11732:2007 |  |  |  |
| 5 | Przewodność elektryczna właściwa | (A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem do kompensacjiwpływu temp.) |  |  |  |
| 6 | pH | (A) PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
| 7 | Barwa | (A) PN-EN ISO 7887:2012 |  |  |  |
| 8 | Zapach | (A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia 26.03.2015 |  |  |  |
| 9 | Smak | (A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia 26.03.2015 |  |  |  |
| 10 | Mętność | (A) PN-EN ISO 7027:2003 |  |  |  |
|  | cena jednostkowa zakresu | ilość próbek | wartosć brutto zakresu |
| lp. | 3. Badanie wody - Legionella |
| 1 | Legionella sp. | (A) PN-EN ISO 11731-2:2008 |  |  |  |
|  | cena jednostkowa zakresu | ilość próbek | wartosć brutto zakresu |

Wartość brutto:		………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do Zamawiającego oraz wszystkich niezbędnych materiałów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

…………………………………

(podpis i  pieczęć Wykonawcy)

Badanie jakości wody pitnej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody oraz badanie na obecność bakterii Legionella w zładach c.w.u. budynków klinicznych w okresie 24 m-cy na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………………

pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Nazwa postępowania:  Badanie jakości wody pitnej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody oraz badanie na obecność bakterii Legionella w zładach c.w.u. budynków klinicznych w okresie 24 m-cy na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

| L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pakiet nr 1 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | razem: |  |  |  |  |  |  |  |

wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)