Załącznik nr 1

Nr sprawy: …………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa woreczków do transportu materiału biologicznego systemem poczty pneumatycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 325 000 szt. woreczków do transportu materiału biologicznego  przy wykorzystaniu systemu poczty pneumatycznej produkcji Sumetzberger w  obiektach USK przy ul. Borowskiej 213.

- Ogólny opis woreczków:

  - Rodzaj materiału: polietylen wysokiej gęstości neutralny; grubość  folii – 30 μ.

  - Zamykana przestrzeń woreczka na próbki biologiczne .

- Wymiary przestrzeni zamkniętej :

Szerokość x wysokość: 150 mm x  250 mm

- Wodoszczelna zamykana przestrzeń  dla próbek

- Oddzielna kieszeń na dokumenty (tzw. kangur) – z przodu woreczka.

- Wydrukowana na przedniej stronie woreczka instrukcja obsługi oraz inne napisy -

w języku polskim.

- Łatwa i szybka obsługa;  otwierane woreczków poprzez rozerwanie bez konieczności użycia nożyczek

- Przeznaczenie – do jednorazowego użytku.

- Zastosowanie – ma być dostosowany do wszystkich typów pojemników transportowych oraz  pojemników samowyładowczych stosowanych w instalacji poczty pneumatycznej w USK.

- Rodzaj spawu folii - spawy boczne, pełne.

- Zamknięcie – łatwe , proste z zabezpieczeniem metalizowanym

- Kolor nadruku:  czarny lub czerwony

3. Woreczki powinny posiadać nadruki napisów w języku polskim a przede wszystkim zawierać napisy o treści:

- BIOHAZARD

- PRÓBKI BIOLOGICZNE

- instrukcja obsługi  woreczka ( opis postępowania) .

- do jednorazowego użytku

- typ materiału ……..

- nazwa wytwórcy/producenta ………

- data produkcji ……….

- data przydatności do użytkowania …………

- numer normy ……………

  - Sprzedający udziela gwarancji na dostarczony wyrób na okres 24 miesięcy od daty dostawy do Kupującego. Okres przydatności do użytkowania - min. 36 m-cy. Sprzedający odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru  i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia przez Kupującego takich wad.

  - Sprzedający gwarantuje, że dostarczone woreczki mają wymagane certyfikaty i spełniają przepisy dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia w Polsce oraz że woreczki nadają się do transportu próbek materiału biologicznego za pomocą  instalacji poczty pneumatycznej. Certyfikat na materiał użyty do produkcji woreczków oraz inne dokumenty związane z dopuszczeniem do użytkowania w szpitalach, Sprzedający dołączy do oferty. Wszystkie dokumenty mają być dostarczone do Kupującego w języku polskim.

  - Zasady dostawy:

  - Dostawy będą realizowane na podstawie cząstkowych zamówień przesyłanych do Sprzedającego pocztą elektroniczną przez upoważnionego pracownika USK.

  - Dostawa woreczków będzie realizowana sukcesywnie w partiach po 25 tys. szt. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy, Sprzedający winien dokonać uprzedniego uzgodnienia z Kupującym.

  - Termin realizacji dostawy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia (uzgodnienie pocztą elektroniczną).

  - Sprzedający  dostarcza woreczki we własnym zakresie i na własny koszt do magazynu USK.

  - Dokumentem  potwierdzającym dostawę towaru jest dokument dostawy materiału do USK.

  - Sprzedający gwarantuje terminową  dostawę zamówionego towaru.

  - Sprzedający zapewnia oferowana i gwarantowana jakość dostarczanego towaru. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wadliwej jakości towaru, Sprzedający dokona wymiany towaru na inny towar wolny od wad. Koszty dostawy i wymiany wadliwego towaru ponosi Sprzedający.

  - Sprzedający dostarczy towar w dni robocze w godzinach od godziny 8,00 – 14,00.

  - Dostarczenie ilości niezgodnej z zamówieniem będzie traktowane jako brak dostawy.

  - Termin dostawy powinien być każdorazowo awizowany przez dostawcę: pocztą elektroniczną lub faxem.

  - Wraz z dostawą  towaru należy dostarczyć oryginał dowodu dostawy na towar.

7.  Termin obowiązywania niniejszej umowy określa się na okres 24 miesiące tj. od dnia

…………………… do dnia …………………….