Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Generator do cięcia i koagulacji ultradźwiękowej z wyposażeniem – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator ultradźwiękowy przeznaczony do pracy z przetwornikami piezoelektrycznymi oraz ultradźwiękowymi narzędziami chirurgicznymi przeznaczonymi do cięcia i koagulacji tkanki miękkiej w chirurgii laparoskopowej i ogólnej (otwartej) | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora 23,5kHz/47kHz. W zestawie: kabel sieciowy i przełącznik nożny. Moc wyjściowa 100 W. Częstotliwość pracy: aspiracja - 23,5kHz; koagulacja i cięcie - 47kHz. | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez przełącznik nożny z dwoma przyciskami: jeden do aplikacji 100% mocy, drugi do aplikacji mocy ustawionej na generatorze. | TAK |  |
|  | Współpraca generatora i przetwornika ultradźwiękowego z wielorazowymi, autoklaw owalnymi narzędziami do zabiegów laparoskopowych i do chirurgii klasycznej | TAK |  |
|  | Generator wyposażony w funkcję monitorowania poprawności działania przetwornika piezoelektrycznego oraz transmisji ultradźwięku. Sygnalizacja akustyczna, wizualna oraz przerwanie pracy generatora w razie nieprawidłowości w działaniu. | TAK |  |
|  | Generator wyposażony w funkcję czuwania tzw. Stand-by aktywowaną z panelu przedniego generatora | TAK |  |
|  | Autoklawowalny, wielorazowy przetwornik piezoelektryczny do narzędzi o średnicy 5mm | TAK |  |
|  | Atoklawowalny wielorazowy kabel łączący przetwornik z generatorem. | TAK |  |
|  | Autoklawowalny, wielorazowy klucz dynamometryczny do narzędzi o średnicy 5mm | TAK |  |
|  | Wielorazowe autoklawowalne nożyczki długie, wygięte, średnica 5mm, długość 340mm, uchwyt pistoletowy, do laparoskopii | TAK |  |
|  | Taca do sterylizacji nożyczek i osprzętu instrumentów 665 x 65 x 204mm | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Ssaki próżniowe

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Regulator ssania, regulator próżni, montaż w punkcie poboru DIN, dla dorosłych minimum 950mBar, z kompletem drenów – 20 szt. | TAK |  |
|  | Ssak do podłączenia do instalacji próżni centralnej . Podłączenie bezpośrednio do punktu poboru próżni typu DIN | TAK |  |
|  | Siła ssania regulowana płynnie w zakresie minimum od 0-950 mbar. | TAK |  |
|  | Szybki zawór odcinający, wyłączający ssanie bez konieczności odłączania od instalacji próżni . Dwa przyciski włącz i wyłącz. | TAK |  |
|  | Manometr zabezpieczony z zewnątrz osłoną z tworzywa sztucznego , posiadający ponadto możliwość obrotu w lewo i prawo o min 30˚ | TAK |  |
|  | Regulator ssania wyposażony w system wspomagania regulacji ssania umożliwiający obniżenie ssania bez konieczności rozłączania obwodu. | TAK |  |
|  | Ssak wyposażony w wymienny filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Dren silikonowy łączący regulator z butlą na wydzieliny, dł. min. 5m | TAK |  |
|  | Dren silikonowy łączący butlę na wydzieliny z pacjentem, dł. min. 1m | TAK |  |
| II | Butelka zabezpieczającą o poj. 0,1 l - słój bezpieczeństwa z filtrem do oferowanego regulatora ssania – 40 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik zabezpieczający o pojemności 100ml z filtrem bakteriobójczym wciskanym od czoła. Pojemnik montowany do regulatora wciskowo od spodu i łatwo demontowany | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji pojemników zabezpieczających w temp. 134°C w autoklawie | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – Urządzenie do wentylacji wysokoczęstotliwościowej – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie stacjonarne umieszczone na mobilnej podstawie z możliwością umieszczenia na półce kolumny podwieszanej | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł wentylacji wysokimi częstotliwościami w zakresie 4-1600 cykli na minutę | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wbudowany system ogrzewania i nawilżania mieszanki oddechowej | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wbudowany moduł pomiaru EtCO2 | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość podłączenia kamery endoskopowej i wyświetlenia obrazu na panelu kontrolnym | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada niezależny kanał do podawania tlenu stałym strumieniem | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dotykowy panel sterujący z możliwością odłączenia od jednostki głównej | TAK |  |
|  | Panel Kontrolny ekran minimum 9" dotykowy | TAK |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 14,0 kg | TAK |  |
|  | Przeznaczone dla pacjentów o masie w kg : 10kg - 200 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Zakres ciśnień zasilania gazowe powietrze i tlen 4,0-6,5 bar | TAK |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | HFJV - wentylacja strumieniowa wysoką częstotliwością | TAK |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Zakres regulacji częstotliwości oddechowych w module JET1 na min: 4 - 1600/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie napędowe regulowane w zakresie: 0.1-3.5 bar | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek czasu wdechu w cyklu: 20-70% | TAK |  |
|  | Płynna regulacja zawartości tlenu w mieszance oddechowej: 21-100% | TAK |  |
|  | Regulacja poziomu nawilżania mieszanki oddechowej: minimum 8 poziomów | TAK |  |
|  | Przepływ boczny BayPass: 0-70l/min z stopniowaniem co 5l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie wentylacji 1-100 mbar | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Wykres przebiegu wentylacji (krzywa ciśnień) | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa | TAK |  |
|  | Objętość minutowa zakres 0-200l/min | TAK |  |
|  | Objętość przepływowa zakres 0-10 000 ml | TAK |  |
|  | Ciśnienie przerwy (między wydechem a wdechem) | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wydechowe PEEP | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie wentylacji | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Alarm poziomu PIP (Szczytowe ciśnienie wdechowe ) regulowany w zakresie 1-100mbar | TAK |  |
|  | Alarm poziomu PP (ciśnienie przerwy) regulowany w zakresie 1-100mbar | TAK |  |
|  | Alarm poziomu wody (zakłócenia w dopływie wody) | TAK |  |
|  | Alarm temperatury ( gdy jest poza limitem) | TAK |  |
|  | Alarm zasilania (gdy napięcie spada poniżej 95V) | TAK |  |
|  | Alarm gazów ( zanik zasilania tlenem/powietrzem) | TAK |  |
|  | Alarm stężenia O2 ( gdy stężenie 02 jest podwyższone lub obniżone o 5% lub więcej względem wartości ustawionej) | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Dreny wentylacyjne i pomiarowe wielorazowego użytku – 1 kpl. | TAK, z dostawą |  |
|  | Cewnik 2-światłowy do operacji laserowych krtani; wykonany z teflonu; dwudrożne; dł. 40cm 12Ch jednorazowy - 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Łączniki do wentylacji w OIT wielorazowego użytku – 1 kpl. | TAK, z dostawą |  |
|  | Pakiet startowy akcesoriów: Materiały wielorazowego użytku - autoklawowalne: Dren respirator-pacjent - linia kanału respiratora dł. min. 1,6 m - 1 sztuka Dren respirator-pacjent - linia pomiarowa ciśnienia dł. min. 1,6 m - 1 sztuka Dren respirator-pacjent – linia kanału typu Baypass dł. min. 1,6 m - 1 sztuka Worek testowy (tzw. sztuczne płuco ) - 1 sztuka Licznik kropel - 1 sztuka Przewód łączący respirator z monitorem – 1 szt. Teflonowa kaniula przeztchawicza do wentylacji 13G dla dorosłych – 1 szt. Materiały jednorazowego użytku: Linia pomiarowa do etCO2 - 10 sztuk Łącznik Y do linii etCO2 - 10 sztuk Linia nawilżająca - 10 sztuk | TAK, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 4 – Wideolaryngoskop – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw wideolaryngoskopowy do trudnych intubacji złożony z monitora i wideolaryngoskopu | TAK |  |
|  | Monitor do podłączenia wideolaryngoskopu - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5" zapewniający podłączenie i wyświetlanie obrazu z wideolaryngoskopu | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 800 pikseli | TAK |  |
|  | Waga monitora nie większa niż 1300 g | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe umieszczone z boku ekranu | TAK |  |
|  | Monitora wyposażony w funkcję regulacji parametrów obrazu takich jak: jasność, kolor, kontrast | TAK |  |
|  | Monitora wyposażony w funkcję ręcznego balansu bieli | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo kart pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęciowej i filmów | TAK |  |
|  | Zapis filmów w formacie .mp4 | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie .jpg | TAK |  |
|  | Uruchamianie zapisu zdjęcia i filmów przy pomocy przycisków na monitorze i bezpośrednio z rękojeści wideolaryngoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania wybranych plików | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | TAK |  |
|  | Gniazdo kart SD, USB i HDMI zakryte, zabezpieczone przed wniknięciem ciał stałych oraz bryzgów płynu | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w dodatkowe gniazdo umożliwiające jednoczesne podłączenie dedykowanego giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego wraz z oferowanym wideolaryngoskopem | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję szybkiego przełączania wyświetlania obrazu na ekranie pomiędzy wideolaryngoskopem, a giętkim wideolaryngoskopem intubacyjnym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery endoskopowej do połączenia z bronchofiberoskopem optycznym | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora dedykowanego wideootoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora dedykowanego giętkiego wideoryno-laryngoskopu | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator jak również z sieci 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Czas pracy z użyciem zasilania akumulatorowego ok. 2 godziny | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Obudowa monitora wykonana z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Współczynnik ochrony monitora min. IP54 | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku poprzez uchwyt z mocowaniem VESA | TAK |  |
|  | W zestawie: - zasilacz sieciowy - uchwyt z mocowaniem VESA do zamocowania do stojaka jezdnego | TAK |  |
|  | Stojak jezdny - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Stojak jezdny do zamocowania monitora wyposażony w kosz na akcesoria | TAK |  |
|  | Wysokość stojaka - 115 - 130 cm | TAK |  |
|  | Wideolaryngoskop do trudnych intubacji dla dorosłych - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Wideolaryngoskop z rękojeścią zintegrowaną na stałe, wyposażony w mocno zakrzywioną łopatkę dedykowaną do trudnych intubacji dorosłych, w pełni wielorazowy, wykonany ze stali, kompatybilny z oferowanym monitorem | TAK |  |
|  | Podłączanie wideolaryngoskopu do monitora poprzez odłączany przewód łączący, przewód w zestawie | TAK |  |
|  | Zintegrowany przetworniki obrazowy CMOS oraz dioda oświetleniowa LED w części dystalnej łopatki | TAK |  |
|  | Układ optyczny przetwornika obrazowego zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji | TAK |  |
|  | Rękojeść wideolaryngoskopu wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i filmów (obsługa poprzez długie i krótkie wciśnięcie przycisku) | TAK |  |
|  | Zintegrowany w łopatce kanał do prowadzenia cewnika ssącego | TAK |  |
|  | Możliwość reprocessingu wideolaryngoskopu wraz z przewodem łączącym metodą manualną oraz maszynową (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8) | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze plazmowym | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 5 – System elektrochirurgiczny z wyposażeniem – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Praca w wersji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
|  | W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm włącznie | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego preparatorem tkanek miękkich (nożem wodnym) typu Erbe Jet 2 za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamocowania diatermii na jednej platformie jezdnej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | TAK |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 40 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: Monopolarne / uniwersalne – min. 2 bipolarne – min. 2 elektrody biernej – min. 1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie kabli elektrody biernej w systemie jednopinowym oraz w standardzie Valleylab | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych przez użytkownika bez zdejmowania obudowy | TAK |  |
|  | Moc maksymalna dla cięcia monopolarnego i bipolarnego min. 400 W | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – minimum 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – minimum 2 rodzaje: delikatny i intensywny | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji intensywności prądu cięcia każdego w/w rodzaju w skali min. 10-stopniowej | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową | TAK |  |
|  | Aparat powinien umożliwić regulację intensywności koagulacji każdego w/w rodzaju w skali min. 10-stopniowej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia aktywacji Auto Start dla instrumentów do zamykania dużych naczyń do zabiegów otwartych | TAK |  |
|  | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany programów manualnie – przez panel diatermii, przez przycisk na włączniku nożnym oraz przez uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem – np. do celów serwisowych | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
|  | Włącznik podwójny nożny z przyciskiem do zmiany programów, przystosowany do mycia w myjce – 1 szt. | TAK |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy z przyciskiem do zmiany programów, przystosowany do mycia w myjce – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki wielorazowe do zamykania dużych naczyń dł. 28 cm, z kablem mocowanym na stałe – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki wielorazowe do zamykania dużych naczyń dł. 27 cm, z kablem mocowanym na stałe – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki wielorazowe do zamykania dużych naczyń dł. 34 cm (do zabiegów laparoskopowych), część robocza okienkowa, radełkowana, z kablem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki bipolarne, laparoskopowe śr. 5mm, dł. 35 cm, przeznaczone do cięcia i koagulacji tkanek, końcówka zakrzywiona, żłobiona, z kablem – 1 szt., wielorazowe | TAK |  |
|  | Wkład wielorazowy do nożyczek – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel bipolarny dł. min. 4 m – 5 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki bipolarne, wielorazowe, zakrzywione dł. 23 cm, z osłoną zabezpieczającą przed uszkodzenie podczas sterylizacji oraz kablem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bipolarna prosta, dł. 22 – 23 cm, końcówki 2 mm wykonane z materiału nieprzywierającego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bipolarna bagnetowa, dł. 24 – 25 cm, końcówki 2 mm wykonane z materiału nieprzywierającego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bipolarna zagięta, dł. 20 – 21 cm, końcówki 2 mm wykonane z materiału nieprzywierającego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie dzielona o powierzchni czynnej 85 – 90 cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie od powierzchni płytki - 150 szt. | TAK |  |
|  | Kabel wielorazowy do przyłączania elektrod jednorazowych neutralnych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowy zestaw do endoskopowej resekcji en bloc guzów nowotworowych w pęcherzu moczowym: moduł pompy, sonda typ”I” kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego preparatorem tkanek miękkich (nożem wodnym) typu Erbe Jet 2 – 1 komplet | TAK |  |
|  | Dren ssący, silikonowy, nadający się do sterylizacji do zastosowania z posiadaną przez Zamawiającego pompą typu Endomatic wraz z litotryptorem ultradźwiękowym typu Calcuson - 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw do zamocowania włókna laserowego w kanale endoskopu giętkiego, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego ureterorenofiberoskopem firmy Karl Storz - 2 szt. | TAK |  |
|  | Prowadnica ułatwiająca wprowadzenie drutu prowadzącego do portu, kompatybilna z optyką nefroskopową 12 Fr., 12°, dł. 22 cm - 4 szt. | TAK |  |
|  | Sonotroda bez koronki, śr. 3,5 mm, długość 37 cm, śr. 1,5 mm, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego litotryptorem ultradźwiękowym CALCUSON firmy Karl Storz, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Sonotroda z koronką, śr. 3,5 mm, długość 40 cm, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego litotryptorem ultradźwiękowym CALCUSON firmy Karl Storz, - 2 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)