Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 – Zestaw do endoskopii przewodu pokarmowego – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw dedykowany do wykonywania endoskopowych zabiegów w drogach trzustkowo-żółciowych, w tym endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ERCP). | TAK |  |
|  | Procesor obrazu ze zintegrowanym źródłem światła. Procesor z funkcją automatycznej kontroli jakości obrazu oraz natężenia oświetlenia; odbierania, przetwarzania i przekazywania obrazu do zastosowań diagnostycznych. Procesor wyposażony w zestaw analogowych i cyfrowych wyjść VIDEO: S-Video, DVI, SXGA pozwalających na współpracę z monitorami medycznymi. | TAK |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Kabel zasilający, kabel DVI, kabel VGA | TAK, z dostawą |  |
|  | Instalacja wraz z podłączeniem do infrastruktury będącej na wyposażeniu w Pracowni Rtg w Dziale Diagnostyki Endoskopowej | TAK |  |
|  | Terapeutyczny choledochoskop cyfrowy jednorazowego użytku – 1 szt., kompatybilny z oferowanym procesorem: • średnica max 10,8Fr • możliwość zagięcia końcówki w czterech kierunkach oraz funkcja blokady wygięcia, • podwójnym kanał do irygacji, • kanał roboczy o średnicy 1,2mm - 1.3 mm • cyfrowy chipem CMOS • system oświetlenia typu Dual-LED | TAK, z dostawą |  |
|  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; współpracujące z kanałem roboczym min 1,2 mm; długość robocza 286cm, średnica szczęk 1,0mm – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Zestaw drenów do irygacji jednorazowego użytku – 10 szt. (1 op.) | TAK, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)