Załącznik nr 2

Dostawa i wdrożenie urządzenia do pomiaru bioimpedancji elektrycznej nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy -1szt

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do pomiaru bioimpedancji elektrycznej nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy służące do badań w pogłębionej diagnostyce patologii szyjki macicy | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na całe urządzenie | TAK |  |
|  | Aparat musi być fabrycznie nowy, nie dopuszcza się powystawowych | TAK |  |
|  | Waga urządzenia-do 500g | TAK |  |
|  | Skład zestawu: urządzenię mobilne/tzw/ handset/ oraz stacja dokująca, kabel USB do połączenia stacji z komputerem PC | TAK |  |
|  | Współpraca zestawu z oprogramowaniem min.: Windows XP Professional, Winows Vista, Windows 7 lub Winows 8 | TAK |  |
|  | Instalacja oprogramowania na komputerze wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Funkcje oprogramowania min.: |  |  |
|  | Funkcja wprowadzenia danych pacjenta: Imię i nazwisko Data urodzenia Numer historii choroby Dane lekarza Data i miejsce badania Dane kliniczne - wskazania do badania | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzenia lekarskiej oceny wizualnej nabłonka/komentarz lekarski | TAK |  |
|  | Funkcja wygenerowania raportu z badania składającego się z co najmniej: Imię i nazwisko pacjenta Data urodzenia Numer historii choroby Dane lekarza Data i miejsce badania Dane kliniczne-wskazania do badania | TAK |  |
|  | Funkcja prezentacji graficznej wyniku badania podstawowego: Dwanaście punktów odczytu w odpowiednich kolorach-zielone niepodejrzane, czerwone -podejrzane | TAK |  |
|  | Funkcja graficznej prezentacji wyniku badania pogłębionego: Cztery punkty odczytu w odpowiednich kolorach zielone-niepodejrzane, czerwone -podejrzane | TAK |  |
|  | Funkcja generowania raportów zbiorczych z wykonanych badań | TAK |  |
|  | Funkcja połączenia urządzenia mobilnego ze stacją dokującą: Odczytanie i przekazanie do aplikacji zainstalowanej na komputerze | TAK |  |
|  | Wyposażenie urządzenia mobilnego: -Klawiatura nawigująca: prawo, lewo, enter, włącz/wyłącz, zakończ badanie -Wyświetlacz LCD: ikona baterii, czas - ikona 12 punktów oporu, które zmieniają się na kolor zielony w przypadku prawidłowo dokonanego pomiaru - dioda generująca alarmy w kolorze pomarańczowym oraz zielonym informująca o prawidłowym bądź nie, dokonaniu pomiaru oporu | TAK |  |
|  | Funkcja alarmu głosowego generującego sygnał w zależności od tego czy wykonano pomiar w danym punkcie w sposób poprawny | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)