Sygn. USK/DZP/PN-258/2017	                                                          Wrocław, 2018-02-06

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
termomodernizację dachu na budynku Poradni Specjalistycznych – budynek L  – 
powierzchnia dachu 1200 m2

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

1.	Czy wpusty dachowe wymienić na nowe, istniejące wpusty nie nadają się do ponownego zamontowania.

Odpowiedź: Należy wymienić wpusty dachowe

2.	Czy wpusty są podgrzewane , ile wpustów znajduje się na dachu?

Odpowiedź: Wpusty na dachu nie są podgrzewane. Ilość wpustów można określić na podstawie załącznika graficznego „rzuty” , który jest dołączony do przetargu.

3.	Czy w miejsce projektowanego pokrycia z wełny można zastosować styropian lambda 0,030 .

Odpowiedź: Nie.

4.	Proszę o podanie podstawowych parametrów papy podkładowej i wierzchniego krycia.

Odpowiedź: Należy dobrać typ papy wysokiej jakości czołowych producentów i przedstawić wybór do akceptacji Inwestora.

5.	Czy obróbki z papy termozgrzewalnej należy wykonać na całej attyce, pionowo i poziomo czy pionowo i zakończyć listwą dociskową.

Odpowiedź: Należy zastosować rozwiązanie zgodnie ze sztuką dekarską w celu odtworzenia zaprojektowanego wcześniej rozwiązania.

6.	Czy zdemontować , a następnie zamontować nakrywy attyk.

Odpowiedź: Nakrywy należy zdemontować w przypadku konieczności ich wymiany a także w celu sprawdzenia stanu pokryć samej attyki.

7.	Czy konstrukcja stropu posiada odpowiednie spadki w kierunku  odpływów , czy należy odpowiednio wyprofilować spadki.

Odpowiedź: Spadki na dachu i ich geometria  jest przedstawiona w  załączniku graficznym „rzuty” , który jest dołączony do przetargu.

8.	Czy w attyce znajdują się otwory przelewowe.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem graficznym.

9.	Czy zastosować na attykę i na kominy kliny styropianowe lub z wełny ok 360 mb.

Odpowiedź: Należy zastosować rozwiązanie zgodnie ze sztuką dekarską w celu odtworzenia zaprojektowanego wcześniej rozwiązania.

10.	Kosztorys nie zawiera pozycji mocowania termoizolacji kołków teleskopowych , proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W załączeniu był tylko przedmiar – poglądowo.

11.	Pozycja 18 kosztorysu pokrycie dachu papą termozgrzewalną – obróbki z papy termozgrzewalnej jest zaniżona , proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W załączeniu był tylko przedmiar – poglądowo.

12.	Czy Zamawiający wyznaczy ponownie wizję oparciu o wniosek z dnia 01.02.2018r. dla firm , które nie mogły uczestniczyć w wizji w terminie wcześniejszym wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów