FORMULARZE CENOWE 												ZAŁĄCZNIK NR 2

Pakiet 3 – Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa

|  | Podpakiet 10 - Stabilizacja międzykolczysta tylna, dynamiczna. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych |  |  |  |  |  |  |
|  | - w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkodzania więzadła nadkolcowego |  |  |  |
|  | - wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie, co 2 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | - możliwość umocowania implantu za pomocą atraumatycznych linek |  |  |  |  |  |  |
|  | - budowa jednoelementowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa |  |  |  |
|  | - implant dostarczany jako sterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiał części nośnej implantu: silikon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający: |  |  |  |
|  |  | nazwa | ilość szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 8 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 10 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 12 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 14 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | implant | kpl | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 27 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów piersiowych i/lub lędźwiowych, po korporektomii materiałem sztywnym niemetalicznym bez możliwości regulacji wysokości |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiał PEEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - komplet dwie klatki graniczne oraz element nośny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - odporność na urazy mechaniczne, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - klinowy oraz płaski kształt klatki granicznej odtwarzający anatomię kręgosłupa piersiowego oraz lędźwiowego, |  |  |  |  |  |
|  | - ząbkowana powierzchnia klatki granicznej bez wystających elementów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - obecność znaczników radiologicznych, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - min dwie wielkość klatek oraz elementów nośnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wysokość klatki granicznej od 8 do 20 mm stopniowane max. co 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wysokość elementów nośnych od 10 do 40 mm stopniowanie max co 10mm |  |  |  |  |  |  |
|  | - instrumentarium pozwalające na przygotowanie przestrzeni dla implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający komplet implantów. |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | implant | kpl | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| *)Zestaw (2 klatki graniczne + 1 element nośny) |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 37 - zestaw do przeskórnej stabilizacji przeznasadowej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Komplet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 śruby z brokerami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 pręty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 druty do wprowadzania śrub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zestaw do podawania cementu (4 szt- śrubokręt-kaniula, 8 szt. podajnik do cementu) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiał: stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wielokątowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby |  |  |  |  |  |
|  | - walcowaty kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - system mocowania śruby do pręta na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra |  |  |  |
|  | - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) |  |  |  |  |
|  | - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | - średnica śrub 5,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pręty gładkie, wstępnie wygięte o różnych długościach od 3 do 10 cm z ostrym końcem |  |  |  |  |  |  |
|  | - kaniulowane instrumentarium pozwalające na przeskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przezskórne ich połączenie z prętami |  |  |  |
|  | - instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazda śrub |  |  |  |  |
|  | - instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3 (stabilizacja wielosegmentowa) zaimplementowane przezskórnie. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub) |  |  |  |
|  | - możliwość zastosowania cementu PMMA z hydroksyapatytem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |  |  |
|  | Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar orz kompletem narzędzi umożliwiających implantację |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Zestaw | zestaw | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement PMMA | zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego

.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)