Załącznik nr 1 do formularza cenowego dla pakietu nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – Wideogastroskop

| Przedmiot zamówienia: |
| --- |
|  | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ / model | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 / 2018 |  |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje - Wideogastroskop | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Kompatybilny ze źródłem światła Olympus CV-190, będącym na wyposażeniu pracowni. | TAK |  |
| 3 | Kompatybilny z myjnią endoskopową Olympus EDT4, będącą na wyposażeniu pracowni | TAK |  |
| 4 | Średnica wewnętrzna kanału roboczego 2,8 mm | TAK |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej 9,2 mm - 9,3 mm | TAK |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej 9,2 mm – 9,3 mm | TAK |  |
| 7 | Pole widzenia 140 ° | TAK |  |
| 8 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK |  |
| 9 | 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 10 | Kąt zgięcia końcówki w stopniach (góra / dół) 210/ 90 | TAK |  |
| 11 | Kąt zgięcia końcówki w stopniach (prawo/lewo) 100/100 | TAK |  |
| 12 | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, potwierdzone w materiałach producenta | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie kompatybilne z systemem archiwizacji badań endoskopowych Endobase 13,5 | TAK |  |
| 14 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 15 | Długość robocza sondy minimum 1030 mm | TAK (podać) |  |
| 16 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 17 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK |  |
| 18 | Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania. Obowiązek ten trwa przez okres 10 lat od dostawy sprzętu. | TAK |  |
| 19 | Po upływie okresów gwarancji i/ lub rękojmi , Wykonawca zapewnia odpłatny dostęp do wszystkich części zamiennych i materiałów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty dostawy sprzętu. | TAK |  |

...................................................................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.........................................................                                                                                                                                               (miejscowość, data )

Załącznik nr 1 do formularza cenowego dla pakietu nr 2

Opis przedmiotu zamówienia  Stół do zabiegów endoskopowych

| Typ / Model | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji 2017 / 2018 |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny stół przeznaczony do badań i zabiegów endoskopowych | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna w kształcie litery C, boczne zamontowanie kolumny, 4 kółka , blokada kierunkowa, centralny hamulec | Tak |  |
|  | Blat w 100 % przenikalny dla promieni RTG | Tak |  |
|  | Szerokość blatu - maksimum 720 mm | Tak |  |
|  | Długość blatu – maksimum 2115 mm | Tak |  |
|  | Prowadnice kasety RTG zamontowane pod blatem | Tak |  |
|  | Uchwyty kasety RTG pod leżem | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Blat minimum 2-częściowy | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu 160 kg | Tak |  |
|  | Elektromechaniczna regulacja stołu za pomocą pilota: góra – dół 660 – 960 mm | Tak |  |
|  | Mechaniczna regulacja segmentu plecowego wspomagana sprężyną gazową 0 -70 stopni | Tak |  |
|  | Elektromechaniczna regulacja Trendelenburg 20 stopni oraz Anty-Trendelenburg 20 stopni | Tak |  |
| Akcesoria |
|  | Pilot do sterowania pozycjami stołu | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator | Tak |  |
|  | Szyny boczne wbudowane w konstrukcję blatu | Tak |  |
|  | Zestaw materacy zdejmowanych na każdą część leża, bezszwowych, przeciwodleżynowych, przeziernych dla RTG, wykonane z pianki poliuretanowej z możliwością sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 stopni. | Tak |  |
| Pozostałe |
| 18. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak (podać) |  |
| 19. | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK |  |
| 20. | Po upływie okresów gwarancji i/ lub rękojmi , Wykonawca zapewnia odpłatny dostęp do wszystkich części zamiennych i materiałów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty dostawy sprzętu. | TAK |  |

...................................................................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.........................................................                                                                                                                                               (miejscowość, data )

Załącznik nr 1 do formularza cenowego dla pakietu nr 3

Opis przedmiotu zamówienia narzędzia endoskopowe

| Przedmiot Zamówienia: szczypce biopsyjne Przedmiot Zamówienia: pętle diatermiczne |
| --- |
| Nazwa i typ/model: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji : 2017 / 2018 |
| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
|  | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe 25 sztuk: wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe owalne z okienkiem i igłą długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie łyżeczek 7,3 mm pojemność łyżeczek 7,3 mm3 | TAK |  |
|  | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe 25 sztuk: wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe owalne z okienkiem i ząb szczura długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie łyżeczek 7,3 mm pojemność łyżeczek 7,3 mm3 | TAK |  |
|  | Pętle diatermiczne kolonoskopowe 10 sztuk: w zestawie komplet - osłonka teflonowa, drut tnący 0,47 mm, uchwyt do pętli wielorazowego użytku, długośc narzędzia 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu – kształt mały owal o średnicy 15 mm | TAK |  |
|  | Pętle diatermiczne kolonoskopowe 10 sztuk: w zestawie komplet: osłonka teflonowa, drut tnący 0,47 mm, uchwyt do pętli wielorazowego użytku, długośc narzędzia 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm pętla kolonoskopowa z plecionego drutu – kształt duży owal o średnicy 25 mm | TAK |  |

...................................................................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.........................................................                                                                                                                                               (miejscowość, data )

Załącznik nr 1 do formularza cenowego dla pakietu nr 4

Opis przedmiotu zamówienia Akcesoria ochronne  RTG

| Przedmiot Zamówienia: Akcesoria ochronne RTG |
| --- |
| Rok produkcji : 2017 / 2018 |
| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | Fartuch RTG ochronny jednostronny chirurgiczny, zabezpieczający przód i boki użytkownika, 0,5 mm Pb, wykonany z materiału bezołowiowego, 2 sztuki rozmiar L | TAK |  |
| 2 | Fartuch RTG ochronny jednostronny chirurgiczny, zabezpieczający przód i boki użytkownika, 0,5 mm Pb, wykonany z materiału bezołowiowego, 2 sztuki rozmiar XL | TAK |  |
| 3 | Kołnierz ochronny RTG – ochrona tarczycy, 0,5 mm Pb, wykonany z materiału bezołowiowego , 4 sztuki rozmiar L | TAK |  |
| 4 | 4 sztuki – Okulary panoramiczne zapewniające szerokie pole widzenia - dodatkowe szkła boczne, wyknane z wytrzymalego tworzywa sztucznego. 4 sztuki - rodzaj ochrony 0,75 / 0,5 mmPb | TAK |  |

...................................................................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.........................................................                                                                                                                                               (miejscowość, data )

Załącznik nr 1 do formularza cenowego dla pakietu nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia KARDIOMONITOR

| Przedmiot Zamówienia: Kardiomonitor |
| --- |
| Nazwa i typ/model: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji : 2017 / 2018 |
| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK |  |
| 2 | Monitor ma wbudowany uchwyt z zaczepem do zawieszenia | TAK |  |
| 3 | Menu w języku polskim. | TAK |  |
| 4 | Budowa kompaktowa wraz ze zintegrowanymi pomiarami min. EKG / NIBP / SPO2 / Temp. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie – co najmniej 8 przebiegów. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów, ekran dużych znaków. Dostępne tryby pracy min.: - tryb 7-ekg - tryb z trendami dynamicznymi - tryb oxyCRG - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby. | TAK |  |
| 6 | Analiza odcinka ST i zaburzeń rytmu serca | TAK |  |
| 7 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz , własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy do 2,5 godzin | TAK |  |
| 8 | Możliwość wysyłania danych w standardzie HL7 | TAK |  |
| 9 | Port przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 10 | Port USB | TAK |  |
| 11 | Akcesoria - dla kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP - przewód NIBP - kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - 1 bateria. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 13 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK |  |
| 14 | Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania. Obowiązek ten trwa przez okres 10 lat od dostawy sprzętu. | TAK |  |
| 15 | Po upływie okresów gwarancji i/ lub rękojmi , Wykonawca zapewnia odpłatny dostęp do wszystkich części zamiennych i materiałów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty dostawy sprzętu. | TAK |  |

...................................................................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.........................................................                                                                                                                                               (miejscowość, data )