Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przeglądu serwisowego automatyki węzłów cieplnych budynków L, J1, B, Fb, J, K, Fa, A, Ap oraz usunięcie stwierdzonych usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przeglądu serwisowego automatyki węzłów cieplnych budynków L, J1, B, Fb, J, K, Fa, A, Ap.

Zakres robót serwisowych obejmuje następujące czynności:

- sprawdzenie stanu technicznego szaf AKPiA, elementów wykonawczych i pomiarowych,

- sprawdzenie poprawności pomiarów i stanów urządzeń monitorowanych,

- sprawdzenie poprawności sterowań w trybie ręcznym i automatycznym elementów wykonawczych,

- sprawdzenie komunikacji serwera ze sterownikami podłączonymi do systemu BMS,

- sprawdzenie poprawności prezentacji parametrów pracy węzłów i wartości mierzonych,

- weryfikacja programu sterowników z przekazaną kopią zapasową.

- Przeglądy serwisowe węzłów cieplnych będą odbywały się w terminie uzgodnionym w harmonogramie prac z Głównym Energetykiem Zamawiającego w sposób ograniczający do niezbędnego minimum jakiekolwiek zakłócenia działalności Szpitala.

- Wykonawca dokonuje stosownych adnotacji w paszportach poszczególnych urządzeń Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza szczegółowy raport z przeprowadzonych prac oraz wyników sprawdzeń wraz ze stosownymi wnioskami, a także protokół odbioru prac serwisowych do akceptacji przez Zamawiającego. Na podstawie wykonanego raportu oraz uwag Zamawiającego Wykonawca do 3 dni roboczych od ich otrzymania złoży ofertę na niezbędne prace serwisowe i modernizacyjne mające na celu sprawne i poprawne działanie automatyki węzłów cieplnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania stwierdzonych koniecznych napraw automatyki węzłów cieplnych.

- Naprawy lub modernizacje w poszczególnych węzłach cieplnych będą dokonywane po stwierdzeniu przez Wykonawcę takiej konieczności na podstawie złożonych przez Wykonawcę ofert każdorazowo potwierdzonych przez Zamawiającego stosownym protokołem konieczności.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

Termin realizacji – 2 m-ce