Załącznik nr 2

Pakiet 1 – zbiornika do  przechowywania  komórek w ciekłym  azocie wraz z pojemnikiem  uzupełniającym     – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| C | Opis sprzętu - wymagania techniczne | Liczba elementów (w komplecie) | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK | NIE |
| C.1 | Zbiornik wewnętrzny ze stali nierdzewnej obudowany estetyczna blachą | - |  |  |
| C.2 | Pojemnośc do 365 L | - |  |  |
| C.3 | Strata azotu do 7L/24h | - |  |  |
| C.4 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 864x965x1118mm | - |  |  |
| C.5 | Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 787x737mm | - |  |  |
| C.6 | Pokrywa zamykana na sprężynach | - |  |  |
| C.7 | Zbiornik wyposażony w mikroprocesorowy panel sterowania z sygnalizacją poziomu napełnienia poprzez diody LED wyposażony w następujące elementy: 4 sensory poziomu, czujnik temperatury, zawór elektromagnetyczny, filtr, zawór bezpieczeństwa. Funkcje: wskazanie poziomu napełnienia, alarm(optyczny i akustyczny)niskiego i wysokiego poziomu, zbyt długiego otwarcia pokrywy, zbyt długiego napełniania, automatyczne uzupełnianie azotu, automatyczne odgławianie przy otwarciu, szybkie schładzanie po zamknięciu, możliwość ręcznego sterowania napełnianiem | - |  |  |
| C.8 | Zbiornik kriogeniczny wyposażony we wkład na worki 500ml tj. ramę z prowadnicami ze stali nierdzewnej, wieszaki z co najmniej 400 aluminiowymi kasetkami o wymiarach 265x139x13mm | - |  |  |
| C. 9 | Zbiornik wyposażony w 1 wkład do przechowywania probówek o pojemności 2ml | - |  |  |
| C. 10 | Zbiornik wyposażony w zbiornik zasilający o pojemności min 240L azotu, z poborem cieczy do 20L/min i stracie do 1,4%/24h, max. Ciśnienie robocze 1,5 bar. | - |  |  |
| C. 11 | Zbiornik zasilający wyposażony w : zawór poboru cieczy, zawór spustowy gazu, automatyczny regulator odbudowy ciśnienia z parownicą wewnętrzna, manometr, wskaźnik poziomu wypełnienia, zawór i płytkę bezpieczeństwa oraz kółka umożliwiające transportowanie zbiornika. | - |  |  |
| C.12 | Zbiornik wyposażony w wyświetlacz z aktualnymi parametrami w nim tj. temp., poziom azotu |  |  |  |

| D. | Opis sprzętu - wymagana dokumentacja | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| D.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.2 | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.3 | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.4 | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.5 | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.6 | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.7 | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.8 | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.9 | Oświadczenie Oferenta o trwałym oznakowaniu sprzętu nazwą Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.10 | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| D.11 | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji, wykonania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |

| E. | Opis sprzętu - wymagane gwarancje | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| E.1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania „Protokołu odbioru”. |  |  |
| E.2 | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (niepowystawowy) |  |  |
| E.3 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji - oświadczenie Oferenta należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| E.4 | Oferent usunie usterkę w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem). W przypadku awarii wymagającej wymiany części Oferent jest zobowiązany usunąć usterkę w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem). |  |  |
| E.5 | W przypadku awarii, których usuwanie będzie trwało dłużej niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii Oferent zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie Kupującemu urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy. |  |  |
| E.6 | W przypadku 3-krotnej (z przyczyn niezależnych od Użytkownika) naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Oferent zobowiązany jest wymienić wadliwy element, podzespół na nowy wolny od wad. |  |  |
| E.7 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy - 5 napraw istotnej dla funkcjonowania przedmiotu zamówienia części lub podzespołu. |  |  |
| E.8 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. |  |  |
| E.9 | W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu zamówienia na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie - bez udziału Kupującego. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Kupującego wszelkie koszty dotyczące transportu i naprawy pokrywa Oferent. |  |  |
| E.10 | Oferent udziela 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. |  |  |
| E.11 | Oferent zapewni na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Producenta. |  |  |
| E.12 | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części wynosi 15 dni licząc od dnia zgłoszenia. |  |  |

| F. | Opis sprzętu - wymagane szkolenia | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |

| G. | Opis sprzętu - serwis | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| G.1 | Stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - oświadczenie należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| G.2 | Stały autoryzowany serwis pogwarancyjny przez minimum 10 lat od daty dostawy - oświadczenie należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| G.3 | Minimum dwa przeglądy w okresie gwarancji (drugi przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji) w ramach ceny przedmiotu zamówienia - oświadczenie należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| G.4 | Autoryzacja Producenta, udzielona Oferentowi, w zakresie dystrybucji, instalacji i serwisu oferowanego przedmiotu zamówienia - oświadczenie należy dostarczyć wraz z dostawą do Kupującego. |  |  |
| G.5 | Przedmiot zmówienia jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp., które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby Właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Oferent podmiot w przypadku nie korzystania przez Kupującego z serwisu pogwarancyjnego Oferenta. |  |  |

| H. | Opis sprzętu - wymagana realizacja zamówienia | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| H.1 | Termin realizacji zamówienie - 3 tygodnie od dnia podpisania umowy. |  |  |
| H.2 | Ostateczny termin dostarczenia, montażu i bezawaryjnego rozruchu przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania mija w dniu …………. r. |  |  |
| H.3 | Dostawa, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania wskazanym przez Kupującego. |  |  |
| H.4 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie - po stronie Oferenta. |  |  |
| H.5 | O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Oferent zawiadomi Kupującego z trzydniowym wyprzedzeniem. |  |  |
| H.6 | Potwierdzeniem przez Kupującego: dostarczenia, odbioru, montażu, instalacji i bezawaryjnego rozruchu całości przedmiotu zamówienia, wraz z realizowaniem wymaganych szkoleń przez Oferenta będzie „Protokół odbioru” podpisany przez strony. |  |  |
| H.7 | Dostawa, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania wskazanym przez Kupującego w tym: dostarczenie sprzętu wraz z wniesieniem do miejsca przeznaczenia, instalacja i uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie procedury walidacji zgodnie z IQ/OQ/PQ w miejscu instalacji. |  |  |
| H.8 | „Protokół odbioru” będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Oferenta. |  |  |