Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania remontu regeneracyjnego sprężarki nr fabr. 5006833 prod. BOGE typ S 40-2 wraz z wymianą bloku śrubowego BS 60-2 w bud. T.

Zakres robót serwisowych obejmuje następujące czynności:

- wymiana łożysk silnika głównego oraz wentylatora,

- regeneracja bloku śrubowego BS 60-2 sprężarki – na czas remontu należy zamontować zastępczy blok śrubowy,

- wymiana oleju na olej Corena 5 3R,

- wymiana pakietu serwisowego (filtra oleju, separatora oleju, wkładu filtra powietrza, wkładu zaworu minimalnego ciśnienia, wkładu termostatu olejowego),

- wymiana pasków klinowych,

- wymiana elektrozaworu odpowietrzającego,

- wymiana wkładu regulatora ssania,

- oczyszczenie i mycie chemiczne sprężarki wraz z chłodnicami środkiem do mycia chłodnic olejowo-powietrznych,

- uruchomienie sprężarki i systemu pracy naprzemiennej sprężarek.

- Koszt dojazdu i niezbędnych materiałów stanowi koszt Wykonawcy.

- Wykonawca dokonuje stosownych adnotacji w paszporcie urządzenia. Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru prac serwisowych do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru robót i podstawę do wystawienia faktury.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z zakresem robót i dokumentacją techniczną.

- Umowa zostanie zawarta na okres 1 m-ca od dnia przekazania podpisanej umowy.

- Gwarancja na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia i podzespoły 12 m-cy.