Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 7 tablic informacyjnych wolnostojących oraz 3 tablic informacyjnych naściennych oraz ich montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Wymiary tablic:

- tablice wolnostojące: ok. 350 cm x 200 cm – 7 szt.

- tablice naścienne: ok. 250 cm x 150 cm – 3 szt.

Opis techniczny:

- Ekrany tablic wykonane z aluminiowej płyty dibond o grubości 3 mm (jeden arkusz, bez łączeń);

- Grafika – wydruk na folii zabezpieczony laminatem stałym, chroniącym przed działaniem warunków atmosferycznych (woda, tlen, promieniowanie UV)

- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie;

- Słupy wykonane z profili ok. 80 mm x 80 mm x 3 mm;

- Konstrukcje wsporcze ekranów tablic wykonane z profili 30 mm x 30 mm x 2 mm;

- Ekran tablic montowany max 150 cm ponad grunt;

- Montaż wsporników tablic z betonowaniem w gruncie na głębności ok. 100 cm.

Projekt stelażu oraz sposobu posadowienia i zamontowania tablic zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym projektu tablic informacyjnych, dotyczących rozlokowania poszczególnych jednostek Szpitala w rozbiciu na budynki i kondygnacje dla każdej z lokalizacji (dwa projekty).

- Wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami szaty graficznej i treści informacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji do wizji w terenie, uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowych lokalizacji oraz sposobu montażu.

- Wykonawca w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do dokonywania corocznych przeglądów technicznych wszystkich tablic oraz dokonywania ich napraw i konserwacji.