Załącznik nr 2

Pakiet 1 – System do analizy obrazu do badań cytogenetycznych – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System do analizy obrazu do badań cytogenetycznych składający się ze sprzętu: -stacja skanująca z certyfikatem CE, -całkowicie zautomatyzowana platforma obrazowania , wyposażona w całkowicie zautomatyzowany mikroskop fluorescencyjny, - zmechanizowany podajnik slajdów, -cyfrowa kamera, -komputer (stacja robocza) -monitor, -oprogramowanie do analizy preparatów hematoonkologicznych wykonanych w technice FISH, -oprogramowanie do kariotypowania, | TAK |  |
|  | System umożliwiający pracę użytkownika w jasnym pomieszczeniu. Analiza odbywa się na monitorze dotykowym z użyciem załączonego Pena ((długopisu) | TAK |  |
|  | Kompletna platforma wg. poniższej konfiguracji: | TAK |  |
|  | W pełni zautomatyzowany mikroskop – 1 szt. | Tak, podać model |  |
|  | Zmotoryzowany, sterowany oprogramowaniem mechanizm z-drive, z minimalnym skokiem ostrości <50nm | Tak, proszę podać |  |
|  | Zmechanizowana, sterowana oprogramowaniem wieżyczka z obiektywami | TAK |  |
|  | Obiektywy: -MPLFLN x5/0.15 lub tożsame, -UPLAN FLN – x10/0.3 lub tożsame,, -SUPER APOCHROMATIC x60/1.35 oil Immersion lub tożsame, - x100 oil immersion lub tożsame, | Tak, proszę podać |  |
|  | Zmechanizowana, sterowana oprogramowaniem karuzela z filtrami fluorescencyjnymi | TAK |  |
|  | Filtry fluorescencyjne (typu SemrockBrightLine lub tożsame w zakresie fal): -DAPI, -Orange, -Green, -Aqua -filtr potrójny DAPI/Orange/Green | Tak, proszę podać |  |
|  | Kamera kolorowa – 1 szt. Kamera z rozdzielczością czujnika CMOS min.2448 x2048, Częstość odświeżania obrazu min. 70 klatek/s | Tak, proszę podać |  |
|  | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 15x14, z muszlami ocznymi | Tak, proszę podać |  |
|  | USB 3.0 interface | Tak, proszę podać |  |
|  | Rozmiar pixela: min. 3,45 mm | Tak, proszę podać |  |
|  | Oprogramowanie sterujące wszystkimi parametrami kamery cyfrowej | Tak |  |
|  | Źródło światła fluorescencyjnego: komputerowo kontrolowane odcięcie zasilania na koniec procesu skanowania | Tak |  |
|  | Lampa fluorescencyjna o przedłużonej żywotności min. 2000h | Tak, proszę podać |  |
|  | Halogenowe źródło światła białego | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany podajnik slajdów | Tak |  |
|  | Zmechanizowany kondensor z soczewką | TAK |  |
|  | Podajnik na 8 szkiełek preparatowych (slajdów) | Tak, proszę podać |  |
|  | Zakres roboczy: max 225x76mm | Tak, proszę podać |  |
|  | Maksymalna prędkość robocza: max 120mm/s (z pokrętłem manipulacyjnym o skoku śruby 2mm); max. 240 mm/s (z pokrętłem manipulacyjnym o skoku śruby 4mm) | Tak, proszę podać |  |
|  | Powtarzalność: <1um (dwu-kierunkowa) | Tak, proszę podać |  |
|  | Dokładność: +/- 3um | Tak, proszę podać |  |
|  | Rozdzielczość: 0,01 um (najmniejszy skok) | Tak, proszę podać |  |
|  | Silnik: 2-fazowy silnik krokowy | Tak |  |
|  | Stacja komputerowa – 1 szt. Komputer PC lub nowszy o minimalnych wymaganiach lub równoważny do: DELL T3600, Processor: 2.80GHz, Pamięć RAM: min. 16Gb DDR 4, System operacyjny: Windows 7 lub wyższy, min. 1 TB , Stacja dysków : 8x Slimline DVD+/-RW Driv | Tak, proszę podać |  |
|  | Drukarka laserowa – 1 szt., kolorowa z funkcją duplex | Tak |  |
|  | Wyświetlacz systemu skanującego 1 szt. Wyświetlacz w rozmiarze minimum: 23-calowy obszar wyświetlania obrazu, optymalna rozdzielczość: Full HD resolution, 1920 x 1080; 60 Hz, współczynnik kontrastu 1000: 1 (typical), Dynamiczny współczynnik kontrastu: 2 Million:1 (Max), czas reakcji : 8ms, kąt widzenia: (178° / 178°), rozmiar plamki: 0.265 mm, typ wyświetlacza: Szerokoekranowy Płaski Ekran, proporcje obrazu: Widescreen (16:9), rodzaj mocowania interfejsu: VESA, typ panela/ Powierzchnia: anty-refleksyjny z twardą powłoką 3H, Technologia podświetlenia: LED | Tak, proszę podać |  |
|  | Stacja analizy z ekranem dotykowym, rozmiar przekątnej ekranu minimum: 21.5", współczynnik proporcji: 16:9, rozdzielczość minimum:1920 × 1080, kąty widzenia (horizontal poziome/vertical pionowe) w minimalnych zakresach: 178° (89°/89°) / 178° (89°/89°), kolory: 16.7 miliona, współczynnik kontrastu: 900:1 , do obsługi ekranu dotykowego załączony jest Pen (długopis) w technologii rezonansu magnetycznego (EMR) | Tak, proszę podać |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie | Tak |  |
|  | System pozwalający na automatyczne skanowanie i obrazowanie oraz analizę próbek krwi obwodowej oraz szpiku kostnego z wykorzystaniem techniki FISH | Tak |  |
|  | System pozwalający na analizę w jednym przebiegu różnego materiału i różnych typów sond molekularnych | Tak |  |
|  | Poszczególne obrazy z filtrów są automatycznie przechwytywane i prezentowane w formie RAW, nie wzmocnione cyfrowo przez oprogramowanie. | Tak |  |
|  | System powinien być w stanie przedstawić obrazy połączone (obraz pokazujący dane zebrane z różnych filtrów, w tym filtrów z osi Z) lub obrazy z indywidualnego filtra np. Orange obok obrazów z innego filtra np. Green | Tak |  |
|  | Możliwość przejścia z galerii obrazów zebranych w osi Z za pomocą pokrętła myszy | Tak |  |
|  | Po zakończeniu skanowania system automatycznie wyłącza zasilanie lampy fluorescencyjnej i automatycznie włącza lampę w momencie inicjacji oprogramowania. | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy powinien umożliwić: selekcję komórek, automatyczne analizowanie wybranych komórek z użyciem sond FISH, wyświetlenie wykresu kołowego/słupkowego analizowanych komórek. | Tak |  |
|  | Automatyczna segmentacja komórek przez jedno kliknięcie myszy | Tak |  |
|  | System powinien być w stanie automatycznie wykryć sygnały fuzyjne oraz breakapart poprzez: zmierzenie odległości między sygnałami lub poprzez zmierzenie powierzchni sygnału | Tak |  |
|  | System jest w stanie wykryć nieoczekiwane wzory i zaprezentować je obserwatorowi, nawet jeśli wcześniej nie były predefiniowane w systemie | Tak |  |
|  | System podświetli nieoczekiwany wzór, przedstawi liczbę komórek zawierających nieoczekiwany wzór i umożliwi izolowanie wszystkich komórek, które wykazują nieoczekiwany wzór | Tak |  |
|  | System wyposażony w możliwość zdalnej analizy FISH, oceny i analizy z dowolnej lokalizacji | Tak |  |
|  | Automatyczne skanowanie, wykrywanie i przechwytywanie metafaz | Tak |  |
|  | Automatyczna zliczanie chromosomów przez oprogramowanie wraz z narzędziem służącym do separacji chromosomów | Tak |  |
|  | Ideogramy chromosomów zgodne z wytycznymi ISCN 2015 lub o różnych rozdzielczościach | Tak |  |
|  | Możliwość prezentowania jednoczasowo na monitorze różnych okien: rozkład metafazy, kariogram, chromosomy i łatwe przechodzenie na wybrane okna | Tak |  |
|  | Szybki przegląd wszystkich przechwyconych przez system metafaz pozwalający na wybór odpowiednich metafaz do analizy | Tak |  |
|  | Edycja chromosomów odbywa się za pomocą myszy i dostępna jest w różnych regionach roboczych na monitorze komputera możliwość rozdzielenia chromosomów nakładających się, możliwość rozdzielenia stykających się ze sobą chromosomów za pomocą linii i/lub myszy; możliwość obrysowania chromosomów kolorową linią w celu rozszerzenia granicy pomiędzy chromosomami | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowania systemu o dodatkowy moduł/aplikację umożliwiający dopasowanie preparatów barwionych wstępnie IHC, HE do docelowego barwienia techniką FISH, oraz prezentacja obrazów z różnych barwień na tym samym preparacie. Aplikacja do ustalania stopnia chimeryzmu poprzeszczepowego. | Tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu potwierdzone imiennym certyfikatem | Tak |  |
|  | Przegląd bazy danych wraz z oprogramowaniem podczas przeglądu okresowego technicznego | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w min. dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF), w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Stanowisko do analizy danych z cytometrów wraz z serwerem oraz przesyłania danych między cytometrami – 1 szt.

- Komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 1 szt.

| Rok produkcji | 2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Podać |  |
| Producent / kraj | Podać |  |
| Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |

| Nazwa komponentów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wymagane | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergonomia: | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz Wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 18 dB Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego W postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Suma wymiarów obudowy (wysokość + Szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 810 mm. Waga jednostki Centralnej wraz z dostarczanym wyposażeniem nie może przekraczać 7 kg. | TAK |  |
| Wydajność obliczeniowa: | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej wynik 7350 punktów PassmarkCPU Mark | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe: | zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL. Wbudowane porty minimalnie: - 1X HDMI - 1x D-Sub - 1x Display Port - 1x RJ-45 - 1X Audio: line-in - 1 x Audio: mikrofon - 1 x Audio: line-out - 1 X Audio: mikrofon z przodu obudowy - 1 X Audio: słuchawki z przodu obudowy – 8szt. USB w tym: minimum 4 porty USB 3:0 z przodu obudowy oraz minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2x USB 3.0). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę Wol (funkcja włączana przez użytkownika) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania Wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość Szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM) Płyta główna z wbudowanymi min: - 1 złącze PCI-Express 3.0x1 - 1 złącze PCI-Express 3.0x16 Obsługa kart wyłącznie o pełnej wysokości, – minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4-2400 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 Wbudowany w obudowę jednostki centralnej czytnik kart 7-in-1 (nie dopuszcza się czytników podłączanych do zewnętrznych portów USB obudowy) Klawiatura USB W układzie OWERTY, US Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (Scroll) min 800dpi Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW Dysk SSD min. 256 GB (Prędkość odczytu: min. 500 MB/s Prędkość zapisu: min. 500 MB/s) Dołączony nośnik ze sterownikami | TAK |  |
| Normy i standardy | Komputer powinien spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: Deklaracja Zgodności CE normy Energy Star 6.1 Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Zgodności z dyrektywą RohS Unii Europejskiej o eliminacji Substancji niebezpiecznych Być wykonany/wyprodukowany w Systemie zapewnienia jakości ISO 9001 Gwarancja: minimum 24 miesiące | TAK |  |

- Monitor do komputera stacjonarnego – 1szt.

| Rok produkcji | 2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Podać |  |
| Producent / kraj | Podać |  |
| Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |

| Nazwa komponentów | Wymagane minimalne parametry techniczne monitorów | Wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Współpraca z komputerem stacjonarnym wymienionym wyżej z wykorzystaniem portu HDMI | TAK |  |
| Typ ekranu | Panoramiczny ekran ciekłokrystaliczny z matrycą IPS LED o przekątnej min. 24" | TAK |  |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 | TAK |  |
| Kontrast | Typowy (statyczny/dynamiczny): 1000 :1 / 25000 :1 | TAK |  |
| Czas reakcji matrycy | Max. 5ms | TAK |  |
| Rozdzielczość natywna | Min. 1920x1200 @60Hz | TAK |  |
| Wierność koloru | od 16,7 miliona kolorów | TAK |  |
| Złącza | 1 X HDMI, 1x VGA | TAK |  |
| Waga | max 8 kg | TAK |  |
| Certyfikaty | ROHS, CE | TAK |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy | TAK |  |

- Serwer - hostujący wyniki badań pacjentów

| Rok produkcji | 2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Podać |  |
| Producent / kraj | Podać |  |
| Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |

| LP | Parametr | Wartość wymagana | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (https://www.cpubenchmark.net/ ) minimalny rezultat 2080 punktów. TDP nie powinna przekraczać 15 W. Powinien posiadać mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) Pamięć systemowa: minimum 2 GB DDR3 (z możliwością rozbudowy do min. 16 GB) | TAK |  |
|  | Minimalna liczba kieszeni na dyski 4 (po zastosowaniu jednostki rozszerzającej możliwość współpracy z 8 dyskami). Zgodność z dyskami:• 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD Dysk powinien mieć możliwość wymiany podczas pracy (hot-swap) Port LAN RJ-45 1GbE - 4 sztuki (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)Port USB 3.0 minimum 2 sztukiPort eSATA – 1 sztuka serwer powinien mieścić się do szafy RACK (zajmować przestrzeń 1U)Masa serwera nie powinna przekroczyć 8 kg redundancja zasilania (minimum 2x zasilacz) , 50/60 Hz, jednofazowy. Serwer wraz z dyskami HDD minimum 2X 4 TB. Obsługiwane typy macierzy RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych RAID 5, JBOD, RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 Serwer powinien wspierać możliwości wirtualizacji dla platform: Windows Server 2012 VMware vSphere 6 OpenStack Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania: minimalna: 80 Maksymalna liczba hostowanych plików: minimum 1 milion Wsparcie dla mechanizmu Snapshot Replication (przynajmniej 1024 migawki na udostępniony folder) i jednoczesnie minimalna liczba migawek systemu nie powinna być mniejsza niż 65536 | TAK |  |
|  | Zgodność z dyrektywą RoHS wykonanie w systemie zgodności z ISO 9001 | TAK |  |
|  | Serwer powinien posiadać obsadzone cztery kieszenie w sumie czterema dyskami HDD: - 2x 4TB (pracujące w RAID1) - 2x 4TB (pracujące w RAID1) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – Aparat do automatycznego przygotowywania próbek do cytometru przepływowego– 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczne urządzenie do przygotowywania próbek cytometrycznych mierzonych w posiadanym przez Zamawiającego cytometrze typu FACSCanto II prod. BD i zgodne z automatycznym podajnikiem probówek tego cytometru. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi automatycznie: - Dodawać płyn lizujący do probówek z próbką - Mieszać próbki w probówkach - Inkubować próbki z różnymi czasami od 1 do 480 minut - Płukać próbki w probówkach - Zawieszać próbki po płukaniu w utrwalaczu lub PBS Cały cykl czynności wykonywany jest bez wyjmowania próbek z urządzenia | TAK |  |
|  | Aparat umożliwia przygotowywanie próbek metodą liza bez płukania (LNW) i liza z płukaniem (LW). Aparat odwirowuje próbki. | TAK |  |
|  | Jednorazowo można przygotować do 40 próbek jednocześnie | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada gotowe zaprogramowane protokoły dla przynajmniej pięciu procedur przygotowania próbek. Istnieje możliwość zaprogramowania dalszych, własnych protokołów użytkownika | TAK |  |
|  | Wirowania odbywają się w urządzeniu automatycznie, bez potrzeby wyjmowania probówek i manipulowania nimi. Minimalny zakres parametrów wirowania: - osadzająca siła G: 50-500 g - Czas osadzania: 1 -300 s - Siła G Płukania: 50-500g - Objętość Płukania: 0-48 ml | TAK |  |
|  | Zgodność z probówkami cytometrycznymi cytometru posiadanego przez Zamawiającego typu FACSCanto II prod. BD: - probówki polistyrenowe 12 x 75 ml BD Falcon - probówki BD TruCOUNT | TAK |  |
|  | Czas przygotowania 40 próbek: - tylko liza - 40 probówek w 4 minuty (bez inkubacji) - liza płukania - 40 probówek <50 min - podwójna liza – 40 probówek <70 min - tylko płukanie (zawiera wirowanie) – 40 probówek <30 min - płukanie/utrwalanie – 40 probówek <30 min | TAK |  |
|  | Średni odzysk próbek – 90% | TAK |  |
|  | Zakres dodawanych objętości – 100 – 900 μl | TAK |  |
|  | Zakres czasu inkubacji: 1-480 min | TAK |  |
|  | Przenoszenie materiału pomiędzy probówkami - ≤0.005% (50 PPM) | TAK |  |
|  | Rozmiary urządzenia nie większe niż: wys.40 cm x gł. 55 cm x szer. 55 cm | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w min. dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF), w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)