Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych w ilości podanej w formularzu cenowym zgodnie z harmonogramem ustalonym z Głównym Energetykiem w okresie od podpisania umowy do końca roku 2019.

Zakres robót serwisowych obejmuje m.in. następujące czynności:

  - Czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych.

  - Czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek

wewnętrznych.

  - Czyszczenie i mycie ciśnieniowe (jeśli konieczne) skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów.

  - Sprawdzanie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej.

  - Sprawdzanie stanu instalacji chłodniczej.

  - Sprawdzanie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny.

  - Sprawdzanie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – w razie konieczności wymiana baterii w  pilocie.

  - Sprawdzanie instalacji elektrycznej w zakresie: oględzin instalacji, sprawdzenie

zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych.

  - Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach

pracy oraz jej regulacja.

  - Pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie z parownika.

  - Pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza.

  - Pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory.

  - Sprawdzanie stanu łożysk wentylatorów parowników i skraplaczy.

  - Sprawdzanie parametrów pracy urządzeń, pomiary:

- ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,

- temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki.

- Koszt dojazdu i niezbędnych materiałów stanowi koszt Wykonawcy.

- Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokoły prac serwisowych poszczególnych urządzeń oraz protokół odbioru prac serwisowych danego przeglądu urządzeń do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru robót i podstawę do wystawienia faktury.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z zakresem robót i dokumentacją techniczną.

- Gwarancja na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia i podzespoły 24 m-ce.