OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonywanie izolacji termicznej rurociągów c.o. w budynku N  w okresie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca dokona wymiany i uzupełnienia około 120 mb. izolacji termicznych rurociągów sieci cieplnej o średnicy 150 mm w przyziemiu budynku N. Otulinę izolacyjną należy wykonać zgodnie z Normą PN-B-02421:2000. Izolację właściwą na całej długości należy pokryć płaszczem ochronnym z wysokoudarowych tworzyw sztucznych. Na odejściu sieci cieplnej do węzła cieplnego bud. N Wykonawca zabuduje kołnierzowe zawory odcinające o średnicy 150 mm (2 szt.).

- Wszelkie materiały izolacyjne lub wyroby, systemy izolacyjne, akcesoria i materiały uzupełniające muszą mieć certyfikat lub deklarację na zgodność z polską normą lub aprobatę techniczną. Dla wyrobów z wełny mineralnej i szklanej wymagany jest ponadto certyfikat na znak „B”. Ich zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi możliwe jest tylko wtedy, gdy otrzymały one świadectwa oceny higienicznej i zdrowotnej wystawione przez uprawnione instytucje. Ponadto materiały do izolowania cieplnego muszą spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. powinny być klasyfikowane jako co najmniej nierozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996). W miejscach połączeń kołnierzowych izolacja cieplna przewodu lub urządzenia wymaga zakończenia w odległości umożliwiającej demontaż urządzenia.

- Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru prac do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru robót i podstawę do wystawienia faktury.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.