Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Remont i dostosowanie pomieszczeń do Oddziału Okulistyki Dziecięcej z obszaru Kliniki Otolaryngologii w budynku K, piętro II Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”.

| Adres Inwestycji: | 50-556 Wrocław ul. Borowska nr 213 |
| --- | --- |
| Zamawiający: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza- Radeckiego. Borowska 213 Wrocław 50-556 |
| Opracowanie: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny |
| Zawartość opracowania: | 1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 2.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia |

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa wskazanych na rysunku (załącznik nr 2) pomieszczeń   Kliniki Otolaryngologii w budynku „K” piętro II, z montażem drzwi i witryn aluminiowych, przeniesieniem lub uzupełnieniem instalacji elektrycznych, sanitarnych, pomalowaniem ścian i sufitów na „gotowo”, oraz naprawa lub uzupełnienie ubytków ścian, wykonanie wentylacji wraz z montażem centrali wentylacyjnej, wykonanie monitoringu, zabezpieczenie okien oraz montaż rolet w  wydzielonych pomieszczeń Kliniki.:

Zadanie I

pomieszczenia   3/62, 3/63

- utworzenie izolatki wraz ze śluzą

- wydzielenie śluzy witryną aluminiową wraz z drzwiami

- wykonanie i montaż systemu monitoringu w izolatce

- wykonanie wentylacji mechanicznej

- wykonanie i montaż centrali wentylacyjnej (w pomieszczeniu 3/31) wraz z doprowadzeniem i

ułożeniem kanałów wentylacyjnych, montaż  czerpni, wyrzutni wraz z technologią chłodu ciepła,

filtry hepa oraz podpięcie do systemu BMS (dotyczy izolatki)

- zabezpieczenie okien przed otwieranie

- montaż żaluzji lub rolet (kolorowe z motywami ozdobnymi dla dzieci)

Zadanie II

pomieszczenia 3/40, 3/41, 3/63, 3/62 (odcinek dzieci młodszych)

- wykonanie i montaż systemu monitoringu

- wydzielić miejsce do przewijania i mycia niemowląt

- malowanie z elementami ozdobnymi dla dzieci

- zabezpieczenie okien

- montaż żaluzji lub rolet (kolorowe z motywami ozdobnymi dla dzieci)

Zadanie III

pomieszczenia 3/35, 3/33 (gabinety zabiegowe)

- przerobienie instalacji sanitarnej

- przerobienie instalacji elektrycznej

- malowanie

Zadanie IV

pomieszczenie 3/32 (brudownik)

- przerobienie instalacji sanitarnej

- przerobienie instalacji elektrycznej

- przygotowanie podpięć pod macerator

- ułożenie glazury na podłodze i ścianach

Zadanie V

pomieszczenie – wydzielenie korytarza pod stanowisko pielęgniarek

- wykonanie i montaż witryny aluminiowej z zmatowionymi szybami

- przerobienie instalacji elektrycznej

- przerobienie oświetlenia

- wykonanie instalacji LAN

Zadanie VI

korytarz

- wydzielenie punktu dla  pielęgniarek przez wykonanie i montaż witryny aluminiowej

- przeniesienie drzwi aluminiowych we wskazane miejsce

- montaż nowej witryny aluminiowej wraz z drzwiami we wskazanym miejscu

- pomalowanie ścian z motywami ozdobnymi dla dzieci

- uzupełnienie lub wymiana wykładziny homogenicznej na podłodze

- uzupełnienie lub wymiana narożników oraz poręczy ochronnych

Zadanie VII

pomieszczenie 3/6 (dla opiekunów)

- pomalowanie

Zadanie VIII

toaleta (dla opiekunów)

- przebudować, wydzielając miejsce na toaletę oraz prysznic

- uzupełnienie lub wymiana płytek ceramicznych

- sprawdzenie i usprawnienie wentylacji

Zadanie IX

pomieszczenie 3/73 (myjnia endoskopowa)

- wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia pod myjnię endoskopową, wykonanie nowych przyłączy

wod-kan., montaż nowej baterii, wykonanie szafki na wymiar ze zlewem o komorze 60x40 i

umywalką oraz blatem 150x60 ze stali kwasoodpornej

- uzupełnienie lub wymiana płytek ceramicznych na podłodze i ścianach

- Zakres prac do wykonania

- prace budowlane

- prace rozbiórkowe

- przerobienie instalacji wod-kan. wraz z montażem kabiny prysznicowej w pomieszczeniu dla opiekunów

- wykonanie nowej ściany aluminiowej wraz z drzwiami (120) - izolatka

- demontaż drzwi aluminiowych i przeniesienie w nową lokalizację

- zamurowanie otworów drzwiowych

- dostawa i montaż nowych drzwi aluminiowych wraz z witryną

- dostawa  i montaż witryny aluminiowej (stanowisko lad pielęgniarek)

- wydzielenie korytarza

- foliowanie szyb (matowienie)

- wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia pod myjnię endoskopową, wykonanie nowych przyłączy wod-kan., montaż nowej baterii, wykonanie szafki na wymiar ze zlewem o komorze 60x40 i umywalką oraz blatem 150x60 ze stali kwasoodpornej

- biały montaż, dostawa i montaż

- dostawa i montaż płytek ceramicznych

- naprawa posadzki w pomieszczeniu wydzielonego korytarza wraz z wykładziną

- uzupełnienie instalacji elektrycznej

- wydzielenie i dostosowanie izolatki wraz z śluzą

- wykonanie i montaż systemu monitoringu w izolatce

- wykonanie i montaż centrali wentylacyjnej wraz z doprowadzeniem i ułożeniem kanałów wentylacyjnych, montaż  czerpni, wyrzutni wraz z technologią chłodu ciepła, filtry hepa oraz podpięcie do systemu BMS (dotyczy izolatki)

- dostawa i montaż osprzętu elektrycznego

- ułożenie okablowania

- pomalowanie pomieszczeń

- uzupełnienie sufitu podwieszanego

- wydzielenie i dostosowanie gabinetu zabiegowego

- wydzielenie i dostosowanie brudownika

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

Przebudowy wskazanych na rysunku (załącznik nr 2) pomieszczeń   Kliniki Otolaryngologii w budynku „K” piętro II, z montażem drzwi aluminiowych, witryn aluminiowych, przeniesieniem lub uzupełnieniem instalacji, pomalowaniem na „gotowo”, oraz naprawa lub uzupełnienie ubytków, uszkodzeń ścian wewnątrz i na zewnątrz wydzielonych pomieszczeń Kliniki.

- Wymagania dodatkowe:

  - Wydzielone pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać wcześniej określone funkcje i być w pełni wykończone i zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną i załączonym rysunkiem. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - po zakończeniu remontu należy wykonać dokumentację powykonawczą i uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:

- Marek Dmoch      tel. 71/733-11-93 (668 324 016)

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu umowy po protokolarnym przekazaniu terenu prac.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

  - zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 60 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala.  Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

III.  Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

V. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia, w tym  montażu szyb i regulacji okien.

- wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni powinny BEZWZGLEDNIE posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

VI. Postanowienia końcowe:

- ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

- oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)