Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu poczty pneumatycznej Sumetzberger zlokalizowaną w budynku H Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do demontażu, montażu i uruchomienia stacji poczty pneumatycznej Sumetzberger, gwarantując kompatybilność i spójność z istniejącym systemem.

- Zakres umowy obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiału (1szt stacja DST RFID), 25m rurociągu, 5szt Łuki R800, 35m kabla wraz z akcesoriami, 1szt opaska przeciwpożarowa z ochroną na kabel

- demontaż istniejącej stacji wraz z odcinkiem rurociągu.

- montaż stacji

- roboty budowlane (demontaż/montaż sufitów, przewierty wraz z zaprawieniem)

- transport i koordynację techników

- dokumentację powykonawczą.

- Gwarancja na wykonane prace na okres 24 m-cy.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Termin realizacji prac – do 16 tygodni od podpisania umowy

- Czas realizacji – około 2 tygodnie