Opis Przedmiotu Zamówienia – dostawa mebli do pomieszczeń Centrum Chorób Serca – parter budynek FA – pakiet nr 2

# A1. Biurko pracownicze

rys. poglądowy

# Wymiar 140x80 cm h-64-84 cm (+- 1cm)

Konstrukcja:

- blaty o grubości 25 mm

- krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm

- stelaż o konstrukcji stalowej, malowany proszkowo, profil owalny

- belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, belka regulowana teleskopowo

- maskownica przewodów od środka nogi, przebiegająca po środku nogi

- regulacja wysokości biurka skokowa 640mm – 840 mm

- regulator poziomu

- stopa stelaża o profilu stalowym, owalnym, szerokość 670 mm

- przelotka kablowe z aluminium o średnicy 80 mm

Materiał:

- Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.

- krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 3,5 N/mm2

# A2. Uchwyt na monitor

rys. poglądowy

- Uchwyt na monitor, umożliwiający regulację wysokości monitora.

- Uchwyt zamocowany w sposób stabilny bez niszczenia blatu przez np. wiercenie w płycie.

- Udźwig uchwytu minimum 8 kg

- Uchwyt umożliwia obrót monitora o 360 stopni w osi uchwytu;

- Rozstaw śrub umożliwiający montaż większości monitorów, do uzgodnienia z Zamawiającym

# A4. Kontener

rys. poglądowy

Kontener 3 szufladowy

o wymiarach 43 x 58 x H 60 mm, (+- 1cm)

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, przynajmniej 40 kolorów płyt do wyboru.

- Zamek centralny

- Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych metalowych,

- BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm, z boczną listwą dystansową o szerokości 18 mm z tworzywa PCV.

- WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe.

- ŚCIANKA TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą w standardzie o grubości 18 mm wpuszczana między korpusy zewnętrzne zlicowane z ich krawędziami i mocowane na kołki drewniane.

- 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem.

- FRONTY szuflad z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm wyposażone w zamek. Funkcję uchwytu pełni listwa dystansowa między frontami a ścianką boczną kontenera, pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. Listwa  z tworzywa sztucznego o szerokości 18mm.

- Wszystkie obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm i szerokości  odpowiadającej grubości zastosowanej płyty, (wieńce górne oklejone PCV gr. 2mm; pozostałe elementy oklejone PCV gr. 0,8mm.)

- Kółka plastikowe

# A5. Fotel obrotowy tapicerowany

rys. poglądowy

Fotel w pełni tapicerowany, tapicerką zmywalna ( 40 kolorów do wyboru)

- Podstawa pięcioramienna plastikowa czarna (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego),

- Amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 430– 540 mm;

- mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska oraz blokady tego ruchu.

- Mechanizm wyposażony dodatkowo w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu;

- Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia)

- Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości

- Podłokietniki krzesła czarne z regulowaną wysokością

- Oparcie wyposażone w 7-stopniowa regulację wysokości;

Wymiary (+-2 cm)

- Gabaryty zewnętrzne:

- wysokość całkowita:		97,5-115 cm

- wysokość siedziska :		45,5-56,00 cm

- szerokość siedziska :		47 cm

- głębokość siedziska:		              40 cm

- szerokość podstawy:		               68 cm

- głębokość całkowita :		               65 cm

- wysokość podłokietników P52:	65-75,5 cm

# A11. Szafa na dokumentacje

rys. poglądowy

Szafy o wymiarach: (+- 1cm) 80x42cm h-189 cm

Materiał:

- płyta wiórowa, melaminowana w klasie E1, dwustronnie pokryta melaminą

- krawędzie boczne wykończone doklejką PCV o grubości 2 mm

- zamki baskwilowe, trzypunktowe,

- uchwyty metalowe

Konstrukcja:

- Wieńce górne i dolne oraz półki o grubości 25 mm, obrzeże 3mm.

- Ściany boczne o grubości 18 mm

- Wszystkie półki płytowe o grubości 25 mm

- Obrzeże gr 2 mm.

- Półki zakotwiczone na podpórkach gr. 25 mm

- Odległość między półkami 32 cm, możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnątrz szaf powyżej 2 OH dzięki dodatkowym czterem otworom dla każdej półki (co 32 mm).

- Ściany tylne HDF gr. 2,2 mm.

- W szafach o szerokości 1200 mm bez panelu środkowego; półki metalowe w kolorze antracytu

- Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz

- uchwyty standardowe w szafach bez ramek o rozstawie 128 mm dostępne w trzech kolorach: antracyt RAL 7016, czarny RAL 9005, srebrny RAL 9006

- zamek jednopunktowy

- Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 110 stopni, kąt otwarcia drzwi 110 stopni,

- Zawias z systemem cichego domykania drzwi z możliwością wyłączenia,

- Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi.

A13. Szafa ubraniowa 1

rys. poglądowy

Wymiary szafy : (+- 2cm)

- Wysokość: 189 cm

- Szerokość: 60 cm

- Głębokość 42 cm

Wieniec górny i dolny: gr. 25 mm, obrzeże gr. 3mm

Ściana tylna: HDF gr. 3,2 mm

Zawiasy: Blum 1000

Zamek: jednopunktowy

Półki: zakotwiczone na podpórkach  gr. 25 mm

Obrzeże: gr. 2 mm

Regulacja poziomu.

Materiał:

- Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.

- krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 3,5 N/mm2.

# A14. Szafa ubraniowa 2

rys. poglądowy

Wymiary szafy : (+- 2cm)

- Wysokość: 189 cm

- Szerokość: 80 cm

- Głębokość 58 cm

Wieniec górny i dolny: gr. 25 mm, obrzeże gr. 3mm

Ściana tylna: HDF gr. 3,2 mm

Zawiasy: Blum 1000

Zamek: jednopunktowy

Półki: zakotwiczone na podpórkach gr. 25 mm

Obrzeże: gr. 2 mm

Regulacja poziomu.

Materiał:

- Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.

- krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 3,5 N/mm2.

# A16. Krzesło gościnne

rys. poglądowy

Wymiary krzesła : (+- 2cm)

- Wysokość 86 cm

- Wysokość siedziska 46 cm

- Szerokość siedziska 44

- Głębokość 56 cm

Siedzisko: Sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana

Oparcie: Sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana

Stelaż: nogi tylne rura metalowa o przekroju fi 25 mm, nogi przednie rura metalowa w kształcie elipsy 35 x 20 mm

Podłokietniki: Nakładka polipropylenowa PP - czarna

Stopki: standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)

A17. Krzesło bez podłokietników

rys. poglądowy

Wymiary krzesła : (+- 2cm)

- Wysokość siedziska 44 cm

- Szerokość siedziska 43 cm

- Głębokość 41 cm

Siedzisko i oparcie wykonane z jednego kawałka tworzywa; siedzisko i oparcie miękko wyściełane i tapirowane tkaniną; kolor stelaża chrom.

A18. Regał częściowo zamknięty

rys. poglądowy

Regał częściowo zamknięty o wymiarach: (+- 1cm) 80x42cm h-189 cm; wyposażony w 4 półki na segregatory; dół regału zamykany drzwiczkami zamykanymi zamkiem centralnym

Materiał:

- płyta wiórowa, melaminowana w klasie E1, dwustronnie pokryta melaminą

- krawędzie boczne wykończone doklejką PCV o grubości 2 mm

- zamki baskwilowe, trzypunktowe,

- uchwyty metalowe

Konstrukcja:

- Wieńce górne i dolne oraz półki o grubości 25 mm, obrzeże 3mm.

- Ściany boczne o grubości 18 mm

- Wszystkie półki płytowe o grubości 25 mm

- Obrzeże gr 2 mm.

- Półki zakotwiczone na podpórkach gr. 25 mm

- Odległość między półkami 32 cm, możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnątrz szaf powyżej 2 OH dzięki dodatkowym czterem otworom dla każdej półki (co 32 mm).

- Ściany tylne HDF gr. 2,2 mm.

- Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz

- uchwyty standardowe w szafach bez ramek o rozstawie 128 mm dostępne w trzech kolorach: antracyt RAL 7016, czarny RAL 9005, srebrny RAL 9006

- zamek jednopunktowy

- Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 110 stopni, kąt otwarcia drzwi 110 stopni,

- Zawias z systemem cichego domykania drzwi z możliwością wyłączenia,

- Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi.

A.19 regał aktowy

rys. poglądowy

Regał aktowy o wymiarach: (+- 1cm) 80x42cm h-189 cm; wyposażony w 4 półki na segregatory

Materiał:

- płyta wiórowa, melaminowana w klasie E1, dwustronnie pokryta melaminą

- krawędzie boczne wykończone doklejką PCV o grubości 2 mm

Konstrukcja:

- Wieńce górne i dolne oraz półki o grubości 25 mm, obrzeże 3mm.

- Ściany boczne o grubości 18 mm

- Wszystkie półki płytowe o grubości 25 mm

- Obrzeże gr 2 mm.

- Półki zakotwiczone na podpórkach gr. 25 mm

- Odległość między półkami 32 cm, możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnątrz szaf powyżej 2 OH dzięki dodatkowym czterem otworom dla każdej półki (co 32 mm).

- Ściany tylne HDF gr. 2,2 mm.

- Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz

A.20 wersalka

rys. poglądowy

Wersalka z funkcja spania i pojemnikiem na pościel; wypełnienie siedziska i oparcia sprężyna bonell i pianka; wersalka posiada oparcia boczne; stopki tworzywo; szerokość 180 cm x wysokość 93 cm x głębokość 89 cm; kolor i rodzaj tapicerki do wyboru przez Zamawiającego.

A.21 nadstawka na szafę aktową o szer. 80 cm

rys. poglądowy

Nadstawka na szafę wykonana z płyty wiórowej laminowanej; top górny i dolny, półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, ścianki boczne i fronty z płyty o grubości 18 mm, plecy - płyta HDF 3 mm; krawędzie zabezpieczone okleiną PCV; uchwyty metalowe, zamek nakładany, jednopunktowy z zasuwkami; wymiary: szer. 80 cm x gł. 42 cm x wys. 72 cm (+-2 cm); nadstawka wyposażona w jedną półkę; nadstawka na szafę istniejącą - konieczność sprawdzenia wymiarów przed realizacją zamówienia; kolor płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu próbek (dostosowanie do kolorystyki szaf).

A.22 nadstawka na szafę aktową o szer. 60 cm

Nadstawka na szafę wykonana z płyty wiórowej laminowanej; top górny i dolny, półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, ścianki boczne i fronty z płyty o grubości 18 mm, plecy - płyta HDF 3 mm; krawędzie zabezpieczone okleiną PCV; uchwyty metalowe, zamek nakładany, jednopunktowy z zasuwkami; wymiary: szer. 60 cm x gł. 42 cm x wys. 72 cm (+-2 cm); nadstawka wyposażona w jedną półkę; nadstawka na szafę istniejącą - konieczność sprawdzenia wymiarów przed realizacją zamówienia; kolor płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu próbek (dostosowanie do kolorystyki szaf).

A.23 nadstawka na szafę aktową o szer. 40 cm

Nadstawka na szafę wykonana z płyty wiórowej laminowanej; top górny i dolny, półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, ścianki boczne i fronty z płyty o grubości 18 mm, plecy - płyta HDF 3 mm; krawędzie zabezpieczone okleiną PCV; uchwyty metalowe, zamek nakładany, jednopunktowy z zasuwkami; wymiary: szer. 40 cm x gł. 42 cm x wys. 72 cm (+-2 cm); nadstawka wyposażona w jedną półkę; nadstawka na szafę istniejącą - konieczność sprawdzenia wymiarów przed realizacją zamówienia; kolor płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu próbek (dostosowanie do kolorystyki szaf).

A.24 stolik kwadrat 60 x 60 cm

rys. poglądowy

stół kwadrat o wymiarach 60 cm x 60 x wys. 58 -60 cm ; blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstowej o grubości 25 mm, obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem; wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS o grubości 2 mm; stelaż metalowy malowany dwukrotnie proszkowo złożony z 4 nóg rurowych stalowych o średnicy 4 cm, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym.

A.25 szafa na dokumentację wąska

Szafy o wymiarach: (+- 1cm) 40x42cm h-189 cm

Materiał:

- płyta wiórowa, melaminowana w klasie E1, dwustronnie pokryta melaminą

- krawędzie boczne wykończone doklejką PCV o grubości 2 mm

- zamki baskwilowe, trzypunktowe,

- uchwyty metalowe

Konstrukcja:

- Wieńce górne i dolne oraz półki o grubości 25 mm, obrzeże 3mm.

- Ściany boczne o grubości 18 mm

- Wszystkie półki płytowe o grubości 25 mm

- Obrzeże gr 2 mm.

- Półki zakotwiczone na podpórkach gr. 25 mm

- Odległość między półkami 32 cm, możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnątrz szaf powyżej 2 OH dzięki dodatkowym czterem otworom dla każdej półki (co 32 mm).

- Ściany tylne HDF gr. 2,2 mm.

- W szafach o szerokości 1200 mm bez panelu środkowego; półki metalowe w kolorze antracytu

- Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz

- uchwyty standardowe w szafach bez ramek o rozstawie 128 mm dostępne w trzech kolorach: antracyt RAL 7016, czarny RAL 9005, srebrny RAL 9006

- zamek jednopunktowy

- Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 110 stopni, kąt otwarcia drzwi 110 stopni,

- Zawias z systemem cichego domykania drzwi z możliwością wyłączenia,

- Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi

rys. poglądowy

Uwaga:

Dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż wymienione przykłady.

Przed zakupem materiałów i wyposażenia wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu oraz inspektorowi robót budowlanych materiały oraz wyposażenie budynku do ostatecznej akceptacji.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania szczegółowych obmiarów przed przystąpieniem do produkcji: blaty robocze.

Kolor i rodzaj tapicerki siedzisk oraz kolor płyty meblowej do wyboru przez Zamawiającego.