OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przed gołębiami obszaru ciepłego podjazdu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz dziedzińca w budynku patia, poprzez zamontowanie siatek ochronnych (z możliwością prostego i chwilowego demontażu siatki. W przypadku siatek zabezpieczających ciepły podjazd – oczka o wymiarze 50 mm x 50 mm, w przypadku siatek zabezpieczających dziedziniec w budynku AP – siatki o wymiarze 30 mm x 30 mm.

2) Usługa będzie wykonywana przez pracowników Wykonawcy, posiadających OC oraz wszelkie niezbędne uprawnienia do prac na wysokościach.

3) Wykonane zabezpieczenia powinny spełniać określone zadanie i być zamontowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Sposób montowania siatek (kotwienie, plisowanie) należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

4) Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu prac montażowych aby nie doprowadzić do uszkodzenia dachu, budowli czy urządzeń znajdujących się na nim. W przypadku wystąpienia uszkodzenia, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego i po uzgodnieniu sposobu naprawy niezwłocznie przystąpić do jej realizacji.

5) Sposób wykonania usługi, jak również zastosowane w związku z nim technologie 
i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p/poż.

6) Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem, zapewniającym poprawne wykonanie usługi. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże dokumenty wykazujące kwalifikacje personelu, wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7) Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi szczegółowo w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992).

8) Zamawiający ma obowiązek udostępnienia w razie konieczności dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac.

9) Zamawiający ma obowiązek udzielania informacji Wykonawcy oraz zapewnienia możliwości konsultacji podczas realizacji przedmiotu umowy.

10) Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność 
za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

11) Wykonawca powinien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu umowy oraz powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem wykonywanej usługi.

12) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć i utrzymać w mocy w okresie obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującą ściśle zakres wykonywanej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy działalności (zgodnie 
z przedmiotem niniejszej umowy).

13) Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi obejmować szkody powstałe 
w okresie ubezpieczenia.

14) Czynności będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą przez osoby, posiadające stosowne uprawnienia.

15) Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza stosowną dokumentację oraz protokół odbioru robót do akceptacji przez Zamawiającego.

16) Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze (poza standardowymi godzinami pracy od 8.00 do 15.30) lub wykonywanie robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość ceny umowy należnej Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

17) Wykonawca każdorazowo zgłasza swój przyjazd i przystąpienie do prac oraz zakończenie ww. prac do osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Zamawiającego lub 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, do Lokalnego Centrum Nadzoru Zamawiającego na nr tel. 71/7331770; 662232549.

18) Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru wykonanych prac.

16) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną.

19) Czas realizacji zamówienia wynosi max 21 dni od momentu przesłania zlecenia 
na usługę.

20) Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania obmiarów.