Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 29 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Dotyczy zadania nr 44, poz. 10  :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty na produkt równoważny - przenośna, jałowa, pompa infuzyjna z wielowarstwową membraną elastomerową zbudowaną z syntetycznych elastomerów termoplastycznych z ogranicznikiem przepływu, zapewniającym przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu . Urządzenie wyposażone w podwójny filtr - cząstek stałych oraz powietrza o wielkości porów rzędu 1,2 μm umieszczony na przebiegu linii. Żaden z elementów systemu nie zawiera ftalanów (DEHP) i lateksu naturalnego. Wszystkie materiały mające kontakt z cieczą są zgodne z wymogami biozgodności wg ISO 109931:2009. Poziomy zapewnienia sterylności (SAL) rzędu 10-6. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU, FLUOROURACYL). Urządzenie zapewnia dokładność natężenia przepływu w zakresie +/- 15% nominalnego natężenia przepływu. Pompy infuzyjne o parametrach do wyboru przez Zamawiającego:

- obj. nominalna 240 ml, nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h

- obj. nominalna 240 ml, nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h

- obj. nominalna 270 ml, nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 54h

- obj. nominalna 270 ml, nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 27h

Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał.

- Port do napełnienia pompy

- Zewnętrzna, miękka powłoka, chroni membranę elastomerową

- Wielowarstwowa membrana elastomerowa – jest źródłem ciśnienia i pojemnikiem na lek

- Zacisk do uruchomienia lub zatrzymania infuzji

- Dren podający, niezawierający DEHP i PVC

- Filtr powietrza i cząstek stałych

- Ogranicznik przepływu

- Złącze od strony pacjenta

- Koreczek końcówki drenu

- Zatyczka portu do napełnienia pompy

- Oznakowanie – objętość napełnienia i czas trwania infuzji

- Oznakowanie – natężenia przepływu

ODPOWIEDŹ  :  Zgodnie ze siwz

Dotyczy zadania nr 59:

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca potwierdził oświadczeniem producenta że zawartość endotoksyn w proszku hemostatycznym nie przekracza 0,06 EU na ml?

ODPOWIEDŹ  :  Zgodnie ze siwz

Dotyczy zadania nr 59:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z proszkiem hemostatycznym zawierającym aplikator do podawania czynnika hemostatycznego o długości 8 cm?

ODPOWIEDŹ  :  Zgodnie ze siwz

Dotyczy zadania nr 86:

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 15mm, 20mm i 25mm, które są obecnie używane przez Zamawiającego z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

ODPOWIEDŹ  :  Zgodnie ze siwz

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

- podpis elektroniczny-