Załącznik nr 1

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie układów pomiarowych w stacjach transformatorowych  R-2108 (sekcja 1 i sekcja 2) oraz R-2109 (sekcja 1 i sekcja 2) przy ul. M.C.Skłodowskiej 58 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu do wymogów TPA.

Cel zamówienia:

Możliwość nieograniczonego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres robót serwisowych obejmuje następujące czynności:

- prace projektowe celem dostosowania układów pomiarowych w stacjach transformatorowych  R-2108 (sekcja 1 i sekcja 2) oraz R-2109 (sekcja 1 i sekcja 2) przy ul. M.C.Skłodowskiej 58 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu do wymogów TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD) ogłoszonymi przez OSD,

- uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej oraz doboru wszelkich niezbędnych elementów układów pomiarowych przez Tauron Dystrybucja,

- dostawa i montaż niezbędnych aparatów i urządzeń posiadających stosowne certyfikaty i spełniających kryteria jakościowe Tauron Dystrybucja,

- wykonanie stosownych pomiarów odbiorczych,

- udział w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego w odbiorze wykonanych prac przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

- uruchomienie układów pomiarowych energii elektrycznej i szkolenie personelu obsługi.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość zamówienia. Opłacona polisa musi być ważna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizytacji terenu oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do wykonania zadania.

Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| L.p. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Termin płatności (min. 60 dni) | 20% |
| 3 | Gwarancja min. 3 lata | 20% |

Termin realizacji robót – do 2 m-cy

Gwarancja min. 3 lata na wykonane prace i dostarczone urządzenia