Załącznik nr 4

Pakiet 1 –  laktator  – 5 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laktator szpitalny zapewniający separację mediów (zabezpieczający przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora), | Tak |  |
|  | Z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia | Tak |  |
|  | Wyposażonym w uchwyt na dwie butelki | Tak |  |
|  | Praca laktatora sterowana przez kartę z czipem | Tak |  |
|  | Z wyświetlaczem LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia | Tak |  |
|  | Membrany zabezpieczone pokrywą dla zapewnienia pełnej higieny i bezpieczeństwa odciągania | Tak |  |
|  | Posiadający możliwość wyboru dwóch programów działania: program inicjacji do stymulacji laktacji, oraz program utrzymania laktacji | Tak |  |
|  | Technologia zapewniająca naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka (3 różne fazy pracy w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy w trybie utrzymania); | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia programu inicjacji i utrzymania laktacji jednym przyciskiem | Tak |  |
|  | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie minimum od -50 do -250 mmHG i szybkość pracy w zakresie minimum od 34 do 120 cykli ssania na minutę | Tak |  |
|  | Waga modułu laktatora nie większa niż 3,5kg | Tak |  |
|  | Wyrób Medyczny | Tak |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Wersja jezdna (na wózkach jezdnych) | Tak |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej) | Tak |  |
|  | Po zakończeniu usługi, wraz z fakturą Wystawca dostarczy oryginał protokołu odbioru | Tak |  |
|  | INNE | Tak |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego . Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Tak, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)