Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania diagnostyki i

wymiany:

-wyłącznika  głównego w agregacie typ TRE-400 /79H12, Nr serii 056-001-2-06-7 ,

-rozrusznika silnika w agregacie typ TRE-400/79H12, Nr serii 11-002-2,  zainstalowanych    w obiekcie  Zamawiającego w budynku przy ul. Chałubińskiego 3 ,

zwanych dalej Urządzeniami.

Zakres robót obejmuje następujące czynności:

- demontaż niesprawnego wyłącznika gł. i rozrusznika ,

- zamontowanie nowego rozrusznika i wyłącznika gł.,

- sprawdzenie poprawności działania układu napędowego,

- sprawdzenie poprawności działania układu wzbudzenia ,

- sprawdzenie poprawności działania automatyki rozruchu i wyłączenia agregatu,

- sporządzeni protokółu końcowego

Części zamienne oraz oleje rekomendowane przez producentów i stosowane dotychczas w tych urządzeniach tego typu na terenie  USK.

- Usługa będzie wykonywana przez techników serwisowych Wykonawcy .

- Wykonawca dokonuje stosownych adnotacji w paszportach poszczególnych urządzeń Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru prac serwisowych do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru robót i podstawę do wystawienia faktury.

- Jeżeli w trakcie naprawy  Urządzeń Wykonawca uzna za konieczne dokonanie wymiany jakichkolwiek części lub też przeprowadzenie naprawy nie wchodzącej w zakres naprawy, winien o tym powiadomić Zamawiającego przedstawiając stosowną ofertę w celu akceptacji zwiększonego kosztu usługi. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztu naprawy Wykonawca na podstawie otrzymanego zlecenia będzie mógł przystąpić do naprawy. W takim przypadku Wykonawca wystawi dodatkową fakturę za wykonaną usługę.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z zakresem robót i dokumentacją techniczną.

- Gwarancja na wykonane prace 12  m-cy.

Sporządził:

Tadeusz Gigiel

Gł. spec. ds. mediów