Załącznik nr 1

Pakiet 5– diatermia -1  szt.

Wykonawca:	……………………….

Nazwa i typ:	……………………………………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cięcie monopolarne max.100W | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna max 80 W | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna z funkcją Autostart | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna max 80 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna min. 2 tryby : delikatna , zwykła | Podać |  |
|  | Regulacja mocy maksymalnej z krokiem +/- 1W w całym zakresie | TAK |  |
|  | Zaprogramowanie i zapis czterech różnych programów dostosowanych do instrumentów używanych w czasie zabiegu | TAK |  |
|  | Minimum dwa rodzaje cięcia monopolarnego , w tym jedno cięcie tzw. osuszające | PODAĆ |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe - monopolarne uniwersalne – min. 1 szt. Bipolarne uniwersalne – min. 1 szt Elektrody neutralnej – min. 1 szt. Możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5 mm i 4 mm oraz trzypinowym ( bez dodatkowych adapterów ). Możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych oraz dwupinowych o rozstawie 22mm lub 28mm( bez dodatkowych adapterów ) | Podać |  |
|  | Pęseta bipolarna , prosta końcówka 0,5 mm dł. 105mm- 1 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bipolarna, prosta końcówka 1 mm dł.165mm- 4 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bipolarna, prosta końcówka 2 mm dł. 165mm- 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel bipolarny 6 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)