Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest . „Wykonanie nowej instalacji  – oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego” dla budynku L- wszystkie kondygnacje w obrębie korytarzy i klatek schodowych.

2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej uprawnień związanych z projektowaniem instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz programowaniem central oświetlenia oraz lamp systemu Hybryd

3) Jako odrębny załącznik nr 1, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia .

4) Zakres prac do wykonania:

- Dostawa lamp (awaryjne i kierunkowe) lampy w technologii LED

- Demontaż starych lamp w przestrzeni:

a) wszystkich w klatkach schodowych,

b) wszystkich lamp kierunkowych z obszaru sufitów podwieszanych,

c) wszystkich lamp kierunkowych i awaryjnych naściennych – końcówki przewodów zaizolować, zabezpieczyć w nowych puszkach podtynkowych oraz dokonać estetycznej obróbki budowlano-malarskiej.

- Montaż  nowych lamp w przestrzeni sufitów podwieszanych i klatkach schodowych zgodnie z istniejącymi planami ewakuacyjnymi dla stref pożarowych

- Montaż okablowania

- Podłączenie nowej instalacji, programowanie zamontowanych lamp w istniejącej centrali oświetlenia Hybryd H-300 w Lokalnym Centrum Nadzoru

- Szkolenie personelu technicznego Szpitala w zakresie obsługi i konserwacji systemu

- Sporządzenie dokumentacji projektowej i powykonawczej.

- Czynności odbiorowe

-Uruchomienie systemu oświetlenia