Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania 5 przeglądów serwisowych urządzeń IT firmy BENDER w okresie 24 miesięcy zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- Pierwszy przegląd Urządzeń zostanie wykonany niezwłocznie po podpisaniu umowy, a kolejne w okresach półrocznych.

- Zestawienie urządzeń znajduje się w załączniku nr 1.

- Zakres przeglądu obejmuje m.in. następujące czynności:

- Oględziny:

opisy, elementy wskazań, siły mechaniczne, okablowanie, dokręcenie śrub, oprogramowanie, podłączenie urządzeń spoza systemu, stopień wykorzystania pamięci błędów.

- Pomiary:

wewnętrzne/zewnętrzne napięcia zasilające/potencjały, napięcie robocze magistrali, skanowanie magistrali, prąd upływu transformatora medycznego.

- Sprawdzanie:

funkcji urządzenia – testy, komunikacji między urządzeniami.

- Dokumentację:

wyników prób, zaleceń jak usuwać usterki, w razie zlokalizowania awarii ofertę na jej usunięcie.

- Szkolenia:

przeszkolenie użytkowników na poszczególnych jednostkach organizacyjnych z przeprowadzania prób okresowych Urządzeń w wymaganym zakresie.

- Koszt dojazdu i niezbędnych materiałów stanowi koszt Wykonawcy.

- Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokoły prac serwisowych poszczególnych urządzeń oraz protokół odbioru prac serwisowych danego przeglądu urządzeń do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru robót i podstawę do wystawienia faktury.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Gwarancja na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia i podzespoły min. 24 m-ce.