# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Roboty budowlano-projektowe zadania:

Dostosowanie pomieszczeń dla nowego aparatu RTG w systemie zaprojektuj i wybuduj w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu bud J ul. Borowska 213.

Części zamówienia:

- Wykonanie dokumentacji projektowej

- Prace budowlane: dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG.

Adres inwestycji:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

Ul. Borowska 213

50 – 556 Wrocław

Wrocław, czerwiec 2019

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

Rozdział I. Część Opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

3. Szczegółowy zakres prac.

Rozdział II.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 wymagania dotyczące lokalizacji

2.2 wymagania dotyczące standardów wykonania dokumentacji

2.3 wymagania dotyczące standardów technicznego i użytkowego

2.4 wymagania dotyczące instalacji

2.5 wymagania dotyczące ilości egzemplarzy opracowań projektowo-kosztorysowych

Rozdział III.

3. Wykaz poszczególnych pomieszczeń z określeniem ich funkcji.

Rozdział IV.

4. Część informacyjna

4.1 Przepisy prawne i normy związane

4.2 Posiadane informacje i inne dokumenty istotne dla prawidłowego projektowania

4.3 Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

4.4 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Rozdział I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Adaptacja pomieszczeń parteru budynku J na pracownię RTG polegająca na wykonaniu projektu budowlanego modernizacji oraz robót budowlanych i instalacyjnych dostosowujących pomieszczenia na potrzeby aparatu RTG zgodnie z załączoną koncepcją lokalizacji aparatu oraz zgodnie z wytycznymi przedstawiciela producenta aparatu RTG.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej:

### Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy istniejących pomieszczeń na Pracownię RTG.

Wykonawca opracuje projekt ochrony radiologicznej dla aparatu planowanego do montażu. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie i zatwierdzenie  projektu ochrony radiologicznej przez Wojewódzkiego Inspektora SANEPD-U oraz decyzji dopuszczającej salę do użytkowania.

opracowanie i przygotowanie drogi transportowej dla transportu wyposażenia do wnętrza pomieszczenia, w którym ma być ono zlokalizowane.

przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej (zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej) – 4 komplety.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, niezbędnej do wykonania prac budowlanych oraz uzyskania wszelkich pozwoleń, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z PFU.

W skład dokumentacji techniczno - projektowej wchodzą:

- koncepcja posadowienia uzgodniona z Zamawiającym i koncepcja aranżacji pomieszczeń

- projekt budowlany (w zależności od wyników ekspertyzy pomieszczeń należy przewidzieć ewentualność wzmacniania stropu i wykonania projektu budowlanego)  wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, w branżach:

- technologia medyczna

- projekt osłon radiologicznych

- architektura

- konstrukcja

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- projekt wykonawczy w branżach:

- architektura

- technologia medyczna z wyposażeniem pomieszczeń

- konstrukcja (w tym: projekt drogi transportowej dla wprowadzenia urządzeń, uwzględniający tymczasowe drogi, podesty, zabezpieczenie istniejących dróg, chodników i uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem i zniszczeniem, otwór montażowy w ścianie zewnętrznej)

- instalacje wod.-kan., c.o. i c.t. (jeśli będzie potrzeba)

- instalacje chłodu, wentylacji i klimatyzacji (jeśli będzie potrzeba)

- instalacje elektryczne (jeśli będzie potrzeba)

- instalacje systemu sygnalizacji pożarowej (dobór elementów pętlowych, detektorów dymu (czujek dymowych), określenie wymagań dla tras kablowych)

- przedmiar robót.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie niezbędne materiały do projektowania, ekspertyzy, badania, pomiary oraz uzyska pozytywną opinię od producenta urządzeń w zakresie rozwiązań technicznych.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia ostateczną koncepcję lokalizacji urządzeń i będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym rozwiązania projektowe w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz wyposażenia pomieszczeń. Wykonawca uzyska od Działu Utrzymania Obiektu szpitala wytyczne w zakresie przyłączenia projektowanych instalacji do sieci szpitalnych.

Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową do zaopiniowania – na każdym etapie projektowym (na etapie koncepcji, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego).

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kompletu dokumentacji wykonawczej zaopiniuje ją i ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciągu 7 dni od ich otrzymania od Zamawiającego.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową.

2. Prace budowlane:

Remont i przebudowa pomieszczeń części parteru budynku J na potrzeby pracowni RTG polegające na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych, na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu „pod  klucz”, to jest umożliwiające użytkowanie pracowni bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Prace adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i rozruchowe muszą być wykonane w sposób pozwalający na stworzenie warunków dla prawidłowej pracy aparatów i zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów, personelu i osób znajdujących się w pomieszczeniach sąsiadujących z pracownią oraz zabezpieczenie systemu przed niepożądanym oddziaływaniem elementów z zewnątrz, a także przed wprowadzeniem przez aparaty zakłóceń do otoczenia i instalacji.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu faktycznego pomieszczeń z natury, a projektanci Wykonawcy są zobowiązani do dokonania inwentaryzacji pomieszczeń, wyposażenia technologicznego i instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub podwykonawcami, w systemie „generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia i programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, jak za własne.

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.

Ogólny zakres prac budowlanych adaptowanych (modernizowanych) pomieszczeń do wykonania przez Wykonawcę obejmuje roboty:

- wykonanie wszystkich niezbędnych robót zapewniających właściwe funkcjonowanie pracowni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego PFU;

- wymiana wykładziny zgrzewanej PCV obiektowej o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, antyelektrostatycznej z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem do obiektów służby zdrowia;

- roboty malarskie;

- roboty wykończeniowe ścian;

- roboty wykończeniowe sufitów;

- roboty wykończeniowe podłóg;

- sprawdzenie istniejących osłon radiologicznych, w przypadku braku odpowiednich parametrów wykonać uzupełnić lub wykonać nowe;

- dostosowanie instalacji przechodzących przez pomieszczenie do potrzeb pracowni przy zachowaniu funkcji dotychczasowych poza obszarem prac;

- dostosowanie w razie potrzeby instalacji;

- poprawa i ewentualne uzupełnienie połączeń wyrównawczych;

- rozbudowę systemu SSP.

Wymagania ogólne należące do obowiązków Wykonawcy:

- wykończenie ścian zgodnie z wymogami dla funkcji pomieszczenia;

- kolory materiałów wykończeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania, do malowania należy użyć farb dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia z odpowiednimi atestami,

- oznakowanie drzwi do pracowni;

- wykonanie pomiarów odbiorczych;

- wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji;

- wywóz gruzu i innych elementów z rozbiórki i demontażu poza obiekt USK;

Ostateczny zakres prac budowlano-remontowych zostanie określony przez Wykonawcę w oparciu o wstępną koncepcję posadowienia urządzenia, obowiązujące normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane, BHP i p.poż. oraz wytyczne Zamawiającego w zakresie dostawy mediów. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracowni zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zakres prac obejmuje również wszelkie roboty związane z dostosowaniem przestrzeni. Zakres robót obejmuje również i wykonanie prac zabezpieczających przed szkodliwym wpływem promieniowania na ludzi, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zdemontowane materiały budowlane takie jak drzwi, okna, panele ołowiane powinny być zdemontowane w sposób umożliwiający ich ponowne użycie i  przekazane w miejsce wskazane przez Zmawiającego.

Wymagania ogólne należące do obowiązków Wykonawcy:

- wykończenie ścian zgodnie z wymogami dla funkcji pomieszczenia;

- kolory materiałów wykończeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania, do malowania należy użyć farb dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia z odpowiednimi atestami,

- wykonanie pomiarów odbiorczych;

- wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji;

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt:

Modernizacja dotyczy istniejących pomieszczeń Pracowni RTG w Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii mieszczącej się na poziomie parteru budynku J.

Powierzchna pomieszczeń Pracowni RTG wynosi  33,90 m2.

3. Szczegółowy zakres prac

- Szczegółowy zakres projektowania:

Założenia projektowe:

Celem projektu jest przebudowa istniejących pomieszczeń na pracownię RTG.

Kształt i powierzchnia pomieszczeń musi umożliwić prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiącego ich niezbędne wyposażenie, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Wymogiem zamawiającego jest zlokalizowanie toalety dla pacjenta w pomieszczeniu pracowni.

Pracownia RTG:

1. 		Projekt budowlany musi przewidzieć taką przebudowę istniejących pomieszczeń, aby spełniały one wymogi techniczne instalacji i eksploatacji nowego aparatu oraz wymogi określone dla pomieszczeń Pracowni RTG. Projekt w branżach musi przewidzieć taką wymianę instalacji sanitarnych (c.o., wod.-kan. i wentylacyjnych/klimatyzacyjnych) i elektrycznych, aby spełniały wymagania techniczne instalacji i eksploatacji nowego aparatu RTG oraz wymogi określone dla pomieszczeń Pracowni RTG.

Należy w projekcie wyposażenia przewidzieć urządzenia i wyposażenie umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie jako Pracowni RTG. Projekt musi zawierać wyposażenie zarówno całościowo jak i z podziałem na pomieszczenia.

Projekt musi uwzględniać wymogi instalacyjne dostawcy, a wynikające z parametrów technicznych urządzenia.

2.  	Dokumentacja techniczna musi być zgodna z przepisami prawa i wytycznymi szczegółowymi dotyczącymi Pracowni RTG wymaganymi przez odpowiednie służby.

Wymagania szczegółowe projektu w stosunku do projektu modernizacji pracowni RTG:

Pomieszczenie 1.113

- Drzwi bezpośrednio do pracowni z korytarza ZDO. Drzwi powinny się otwierać do środka pracowni. Półtoraskrzydłowe, o szerokości zgodnej z koncepcją. Parametry drzwi zgodnie z wymogami projektu ochrony radiologicznej. Drzwi powinny być osadzone od strony korytarza, a otwierać się w kierunku pracowni RTG

- Wszystkie naroża drzwi osłonić kątownikami ochronnymi szerokimi 10 cm.

- Wykonanie kanałów kablowych odkrywanych w posadzce w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta aparatu RTG.

- Wylewka samopoziomująca pod wykładzinę.

- Wykładzina antyelektrostatyczna w standardzie zgodnym z wymogami dla pomieszczeń aparatury RTG, analogiczna jak w pracowni RTG 1 (1.114).

- Ściany wyrównać, zabezpieczyć zgodnie z wymogami projektu ochrony radiologicznej.

- Wykonać sufit podwieszany na rusztach metalowych.

- Ściany wyrównać i pomalować farba zmywalną.

- Rozbudowa instalacji gazów medycznych.

- Weryfikacja wentylacji dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza i klimatyzacji dla zapewnienia odpowiedniej temperatury niezależnie od pory roku. Jeśli konieczne zgodnie z oczekiwaniami użytkownika dodatkowa klimatyzacja.

- Zabudowa szafa 1 część otwarta, druga zamknięta.

- W pracowni montaż składanego blatu (opuszczany/podnoszony) dł. ok 100 cm, na ścianie z szyba ołowianą do przygotowania zestawu do badań – blat z materiału łatwego do dezynfekcji.

- Wyposażenie pracowni w dozownik na środek dezynfekcyjny, mydło i ręczniki papierowe oraz lustro nad umywalką

- Gazy medyczne 1 kpl.

- Drzwi od strony poczekalni jak i sterowni z osłonami ołowianymi

- instalacje oświetlenia typu ambient

- Podczas ostatniego remontu pracowni RTG2 została częściowo wykonana instalacja teleinformatyczna. 6 kabli F/UTP kat. 6 zostało zakończonych w szafie krosowej w maszynowni MR2. Z powodu nie zakończenia prac w pomieszczeniu 1.113, 6 kabli zostało  pozostawionych na podwieszanym suficie z rezerwą długości 15m. Należy wykonać 2 punkty elektryczno-logiczne (PEL) wykorzystując powyższe kable.

Pomieszczenie 1.116 – Sterownia pomieszczenie wspólne dla obu pracowni:

- Wylewka samopoziomująca pod wykładzinę, jeśli konieczne, pomieszczenia remontowane w roku 2017.

- Wykładzina antyelektrostatyczna w standardzie zgodnym z wymogami dla pomieszczeń aparatury RTG.

- Ściany wyrównać i pomalować farba zmywalną.

- Wymiana okna pomiędzy pomieszczeniami w standardzie zgodnym z wymogami dla pomieszczeń aparatury RTG.

- Szyba ołowiana pomiędzy sterownią i Pracownią 1.113 uniemożliwiająca widzenie się nawzajem pacjentów obu pracowni RTG.  Pokrycie szyb do obu pracowni powłoką tworzącą efekt tzw. lustra weneckiego, aby pacjenci w obu pracowniach nie widzieli się wzajemnie.

- Klimatyzacja 2 splity - weryfikacja wydolności klimatyzacji typu Split w sterowni (wspólna z Pracownią RTG funkcjonującą – dodatkowe urządzenia emitujące ciepło, dodatkowy personel)

- Doposażenie w blat na dwa stanowiska komputerowe, 4 krzesła

Utworzenie toalety i kabiny dla pacjenta z dostępem z pracowni (z funkcją dla osób niepełnosprawnych)

Pomieszczenie – Przebieralnia/kabina:

- Utworzenie pomieszczenia – kabina dla pacjenta pracowni.

- Wykonać sufit podwieszany na rusztach metalowych.

- Wieszak ścienny na ubrania – 4 szt.

- Krzesło

- Dwa wolnostojące wieszaki na odzież

Pomieszczenie – WC dla pacjenta w pracowni rtg:

- Wykonanie ścianek działowych oraz montaż osprzętu, montaż drzwi.

- Ułożenie płytek terakotowych na ścianach i gresu na posadzce.

- Malowanie sufitu.

- Dozownik na mydło, papier toaletowy

Wszystkie pomieszczenia:

- W pomieszczeniach pracowni należy wykonać osłony przeciwpromienne o wartościach odpowiednika Pb zgodnie z „Wytycznymi osłon stałych dla gabinetu RTG” – opracowanie w ramach niniejszego zadania

- Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej całej ściany okiennej metodą iniekcji niskociśnieniowej na wysokości posadzki parteru.

- Sposób numeracji pomieszczeń w projekcie, musi być zgodny z ogólnoszpitalnym systemem numeracji.

- Wszystkie materiały, które tego wymagają z atestem dopuszczenia do użytku w pomieszczeniach służby zdrowia.

Wymagania branżowe dla Pracowni RTG:

- Montaż grzejników z zastosowaniem grzejników higienicznych z głowicami termostatycznymi.

- Pomieszczenie 1.113: umywalka i fartuch naścienny.

- Zapewnić niezbędne zasilanie aparatu RTG wg wytycznych dostawców sprzętu.

- Ułożenie nowego WLZ z rozdzielni głównej na korytarzu do rozdzielnicy Pracowni RTG z licznikami energii elektrycznej oddzielnym dla aparatu RTG i oddzielnym dla pozostałych odbiorów w pracowni - jeśli konieczne po weryfikacji.

- Instalacja informatyczna wraz z podłączeniem do istniejącej sieci szpitalnej, rozbudowa   instalacji SAP.

- Rozbudowa istniejącej instalacji gazów medycznych o nowe punkty poboru tlenu oraz nową instalację sprężonego powietrza i próżni.

- W razie konieczności likwidacja obecnych instalacji.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych

W obrębie wymienionych pomieszczeń należy wykonać prace remontowo-modernizacyjne zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego do realizacji dokumentacją projektową

1. Roboty ogólnobudowlane:

- remont i malowanie ścian i sufitów,

- wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach, stolarki drzwiowej, okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach,

- wymiana drzwi,

- prace budowlane dostosowujące pomieszczenia do wymogów ochrony radiologicznej.

2.  Roboty sanitarne:

- instalacje wodno-kanalizacyjne: montaż armatury, demontaż i ponowny montaż istniejącego wyposażenia łazienki,

- instalacja centralnego ogrzewania: grzejniki higieniczne głowice termostatyczne w wykonaniu publicznym,

- przebudowa instalacji gazów medycznych.

3.  Roboty elektryczne:

- wymiana instalacji silnoprądowej łącznie z wykonaniem tablicy rozdzielczej wyposażonej w opomiarowanie dla  Pracowni RTG,

- oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED, wraz z oświetleniem roboczym podlegającym płynnej zmianie natężenia światła aż do 0

- rozbudowa  instalacji słaboprądowej - informatyczna,

- okablowanie lampek ostrzegawczych nad drzwiami sali badań,

- rozbudowa instalacji ppoż. wraz z podłączeniem do istniejącego systemu sygnalizacji ppoż.

4.  W zakresie robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany:

4.1. przejąć od Zamawiającego i zorganizować teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni zamawiający przekaże teren budowy,

4.2. wykonać prace budowlane objęte zamówieniem zgodnie z opisem przedmiotu umowy,

dokumentacją projektową, z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy, sztuki

budowlanej, z obowiązującymi w budownictwie przepisami i normami, z  przepisami

BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego,  w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Szpitala, a także pozostałe części  Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

4.3.  zapewnić warunki bezpieczeństwa przy korzystaniu z czynnego obiektu,

4.4. w czasie realizacji robót utrzymywać teren robót w należytym porządku, w stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie  urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci,

4.5. usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót,

4.6. przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy łącznie z uzyskaniem pozwolenia na

użytkowanie przez odpowiednie służby w terminie ustalonym na odbiór robót.

Rozdział II.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania wynikające z lokalizacji

  - Projektowane pomieszczenia Pracowni RTG mieszczą się w Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii na parterze budynku J. Budynek istniejący, użytkowany do celów działalności medycznej. Nad pomieszczeniami blok operacyjny, poniżej sterylizacja.

O wszystkich przerwach w dostawie mediów, koniecznych włączeniach lub przełączeniach należy informować Zamawiającego na piśmie.

  - Budynek  posadowiony w terenie uzbrojonym; wyposażony w instalację elektryczną, zasilaną z istniejącej rozdzielni, instalację centralnego ogrzewania zasilaną z węzła cieplnego z budynku, instalację wodno-kanalizacyjną.

  - Wielkość pomieszczeń - stan istniejący

| Lp. | Wyszczególnienie pomieszczeń do modernizacji | Powierzchnia użytkowa m2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.113 | 33,90 |
|  | 1.116 | 17,50 |

- Wymagania dotyczące standardów wykonania dokumentacji

  - Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy nośności stropu oraz dokumentacji projektowej w stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.	O zakresie inwentaryzacja decyduje Wykonawca.

  - Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych oraz wybranej technologii.

  - Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

  - Dokumentacja powinna uzyskać aprobatę Zamawiającego oraz Dostawcy Aparatu RTG.

3. Wymagania dotyczące standardów technicznych i użytkowych

Zamawiający informuje, że preferuje poziom wysoki w odniesieniu do rozwiązań technologicznych.

4. Wymagania dotyczące instalacji

  - Instalacje sanitarne wewnętrzne:

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, w wyznaczonych pomieszczeniach zostanie zainstalowana klimatyzacja (do ustalenia z Zamawiającym),

- montaż armatury,

- instalacja centralnego ogrzewania: montaż grzejników płytowych dopuszczonych do stosowania w szpitalach, założenie głowic termostatycznych w wykonaniu publicznym.

4.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne –usunięcie instalacji dotychczasowej zgodnie z założeniami projektu

- rozdzielnie dedykowana z licznikami energii elektrycznej,

- instalacja oświetlenia podstawowego ze źródłem światła typu LED SMD,

- instalacja oświetlenia roboczego ze źródłem światła typu LED SMD z płynna regulacją

natężenia

- instalacja gniazd wtykowych 230V,

- zasilanie urządzeń technologicznych,

- instalacja gniazd dedykowanych z UPS,

- instalacja ochrony od porażeń,

  - instalacje słaboprądowe:

- instalacja sieci lokalnej LAN zintegrowana z istniejącą siecią szpitalną,

- rozbudowa instalacji ppoż.,

- Wykonawca musi przygotować dokumentację powykonawczą, obejmującą min. schemat fizyczny okablowania i elementów użytych do jego budowy (gniazda), sposób identyfikacji punktów (gniazd). Należy wykonać testy okablowania i dołączyć wyniki tych testów w formie raportu.

- PEL obejmuje 2xRJ45 LAN, 2x230V AC, 2x230V gwarantowane

- Należy użyć gniazd kat. 6a, FTP

Założenie ogólne:

– należy uwzględniać powiązania projektowanych instalacji medialnych z istniejącymi w

budynku "J", zachowując przy tym ich pełną kompatybilność,

– Wykonawca dokumentacji w każdej fazie jej opracowywania musi konsultować z

Zamawiającym i Dostawcą Aparatu RTG przyjęte założenia i rozwiązania projektowe.

- Wymagania odnośnie ilości egzemplarzy opracowań projektowych

Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, harmonogram, powinny być opracowane w ilości egzemplarzy określonej na podstawie umowy.

Rozdział III. Wykaz poszczególnych pomieszczeń z określeniem ich funkcji.

W Pracowni RTG należy przewidzieć poniższe pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania:

- Sala badań

- Sterownia z oknem wglądowym do sali badań

- Przebieralnia

- WC

Rozdział IV. Część informacyjna

- Przepisy prawne i normy związane:

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z r 2017 poz. 1332 z późn. zm),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012 r., poz. 462 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. 2015 r. poz.1422);

- do wykonania całości przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie przy wykonaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Inne akty prawne niezbędne do stosowania przy realizacji zadania

- Posiadane informacje i inne dokumenty istotne dla prawidłowego projektowania

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  Nieruchomością na cele budowlane.   Zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu zgłoszenia robót.

  - Zamawiający oświadcza, że wybór Wykonawcy modernizacji i wyposażenia pomieszczeń

zostanie dokonany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, natomiast realizacja dostawy aparatu   RTG zostanie zlecona na podstawie odrębnych  postępowań.

  - Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa zamówień publicznych.

- Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

  - Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dla Zespołu     Projektowego).

  - Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (dla Wykonawcy robót).

  - Inne branżowe uprawnienia  do realizacji robót specjalistycznych w branży elektrycznej i sanitarnej.

- Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

  - Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawcy z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, pełnej inwentaryzacji i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań.

  - Zamawiający zaznacza, że nie dysponuje pełną dokumentacją techniczną budynku.

  - Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania.

  - Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oraz dokumentacji kosztorysowej w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu  funkcjonalno-użytkowego i umowy.

  - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz  Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych umową.

    - Przekazanie  placu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w warunkach umowy, przekaże Wykonawcy obszar prac.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obszarów i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję Odbiorową. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru robót.

Ponadto przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca wykona inwentaryzację – w zakresie architektury i instalacji obszaru objętego zakresem opracowania – Zamawiający udostępni pomieszczenia w celu wykonania inwentaryzacji.

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzęt biurowy.

    - Zabezpieczenie obszaru prac

O fakcie przystąpienia do robót, Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 7 dni przed ich rozpoczęciem lub w przypadku prowadzenia prac na podstawie pozwolenia budowy, fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności  i zabezpieczenia  przed zanieczyszczeniem  powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel  Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe  dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Lokalne Centrum Nadzoru Szpitala oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

    - Bezpieczeństwo  i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”.

    - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora.

    - Stosowanie się do przepisów prawa

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  - Materiały

    - Wymogi prawne

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub UE:

a)	certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b)	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

- Europejską Ocenę Techniczną

- Ustawą o wyrobach budowlanych

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

    - Przechowywanie  i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania   będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru i Działu Utrzymania Obiektu USK  lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych z Działem Utrzymania Obiektu USK.

  - SPRZĘT

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót.

  - TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.

  - WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni: wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na decyzję. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)	część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót

b)	część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku

- metodę magazynowania materiałów

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót

- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom

    - Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości.

    - Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę.

    - Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a)	certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b)	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

    - Dokumenty budowy Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

  - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

  - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej

  - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

oraz

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości materiałów

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził

- inne istotne informacje o przebiegu robót

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy.

    - Dokumenty  poświadczające jakość  wbudowanych materiałów

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materia/ów oraz orzeczenia o jakości materia/ów, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty  budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- plan BIOZ

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

- protokoły z narad i ustaleń

- korespondencję na budowie

- protokoły  sprawdzeń

    - Przechowywanie  dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

  - ODBIÓR  ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, projektową  ST i uprzednimi ustaleniami.

    - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

    - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach  Umowy.

Dokumenty do odbioru  końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować   następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy (oryginały)

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST

- protokoły badań, sprawdzeń

- dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór w trakcie trwania gwarancji

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 KC).

  - Szczegółowe  wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych

    - Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym  przez Zamawiającego kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny.

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zaplecza budowy nietrwale powiązanego z gruntem, który posłuży do składowania materiałów budowlanych. Wykonawca nie będzie składowanych materiałów na wolnym  powietrzu ani w obiektach  Zamawiającego.

Wszystkie prace i działania Wykonawca powinien wcześniej zgłaszać i uzgadniać z pracownikami Działu Utrzymania Obiektu USK.