Załącznik 2A do SIWZ

Wykaz parametrów do oceny w kryterium wyboru ofert

Pakiet 1 – Aparat do znieczulania ogólnego

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana do oceny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szybka zmiana stężeń O2 i przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2, środków wziewnych AA i przepływów). Możliwość płynnej regulacji stężenia O2 i przepływów. | Tak/Nie |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | Tak | Zastawka regulowana z ekranu |
|  | Widoczne podczas pracy zastawki wdechowa i wydechowa | Tak/Nie |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Tak | Światło LED |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wydechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | Tak/Nie |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak/Nie |  |
|  | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak/Nie |  |
|  | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak/Nie |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | Tak/Nie |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku. Z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak, podać | większa ilość konfiguracji |
|  | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej. | Tak, podać | większą ilość pętli |
|  | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. | Tak/Nie |  |
|  | Interfejs użytkownika elementu ( modułu) monitora transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.) | Tak/Nie |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak/Nie |  |
|  | Dodatkowa odporność na wnikanie ciał stałych, na poziomie przynajmniej IP4X dla Elementu (modułu) monitora transportowego | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak / Nie |  |
|  | Analiza EKG realizowana w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej | Tak/Nie |  |
|  | Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak / Nie |  |
|  | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | Tak/Nie |  |
|  | Opcja zaawansowanej analizy arytmii umożliwia rozpoznawanie migotania przedsionków | Tak/Nie |  |
|  | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość uruchomienia pomiaru SpO2 w 2 kanałach jednocześnie, z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, z obsługą ustawień obu kanałów z poziomu oferowanego monitora pacjenta, z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego w Algorytmie pomiarowym odpornym na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca | Tak/Nie |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru 3 wartości: T1, T2 i ∆T | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak/Nie |  |
|  | Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania przynajmniej 10 punktów pomiarowych. | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | prezentacja wyników w formie wykresu radarowego |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zapotrzebowania kalorycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2) przy pomocy czujnika niewymagającego okresowej wymiany, wraz z obliczaniem parametrów wymiany gazowej RQ i EE. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji centralnej krwi żylnej (ScvO2) Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z możliwością pojedynczego lub ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BEAP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie |  |
|  | Konfigurowana przez użytkownika funkcja eskalacji alarmów, umożliwiająca automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji personelu medycznego na pierwotny alarm o niższym priorytecie | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | Tak/Nie |  |
|  | Trendy wysokiej rozdzielczości, nie gorszej niż 1 sekunda | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu do centrali oraz kardiomonitorów w celach serwisowych, m.in.: wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień, instalacji licencji, itp. | Tak/Nie |  |
|  | Kompatybilność modułów pomiarów gazowych, stanu świadomości zwiotczenia mięśniowego z modułami posiadanymi przez Zamawiającego typu Carescape prod. GE Healthcare | Tak/Nie |  |

.........................................................................................................

Data i pieczęć Wykonawcy upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 2A do SIWZ

Wykaz parametrów do oceny w kryterium wyboru ofert

Pakiet 2 – Kardiomonitor

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana do oceny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Interfejs użytkownika elementu ( modułu) monitora transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.) | Tak/Nie |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak/Nie |  |
|  | Dodatkowa odporność na wnikanie ciał stałych, na poziomie przynajmniej IP4X dla elementu (modułu) monitora transportowego | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak / Nie |  |
|  | Analiza EKG realizowana w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej | Tak/Nie |  |
|  | Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak / Nie |  |
|  | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | Tak/Nie |  |
|  | Opcja zaawansowanej analizy arytmii umożliwia rozpoznawanie migotania przedsionków | Tak/Nie |  |
|  | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość uruchomienia pomiaru SpO2 w 2 kanałach jednocześnie, z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, z obsługą ustawień obu kanałów z poziomu oferowanego monitora pacjenta, z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego w Algorytmie pomiarowym odpornym na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca | Tak/Nie |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru 3 wartości: T1, T2 i ∆T | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak/Nie |  |
|  | Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania przynajmniej 10 punktów pomiarowych. | Tak/Nie |  |
|  | Pomiar rzutu serca - prezentacja wyników w formie wykresu radarowego | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji centralnej krwi żylnej (ScvO2) Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie |  |
|  | Konfigurowana przez użytkownika funkcja eskalacji alarmów, umożliwiająca automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji personelu medycznego na pierwotny alarm o niższym priorytecie | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | Tak/Nie |  |
|  | Trendy wysokiej rozdzielczości, nie gorszej niż 1 sekunda | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu do centrali oraz kardiomonitorów w celach serwisowych, m.in.: wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień, instalacji licencji, itp. | Tak/Nie |  |
|  | Kompatybilność modułów pomiarów gazowych, stanu świadomości zwiotczenia mięśniowego z modułami posiadanymi przez Zamawiającego typu Carescape prod. GE Healthcare | Tak/Nie |  |

.........................................................................................................

Data i pieczęć Wykonawcy upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy