Załącznik nr 2

Pakiet  - Generator elektrochirurgiczny

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	……………………………………………

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator hybrydowy energii do zastosowań chirurgicznych. Aparat na wózku aparaturowym, z kompletem przewodów komunikacyjnych oraz zasilających. | TAK |  |
|  | Generator elektrochirurgiczny. Wyświetlacz LCD dotykowy , do obsługi menu generatora; Moc ciecia monopolarnego min. 300 W. Moc koagulacji monopolarnej min. 200 W. Moc koagulacji bipolarnej min. 120W. Program do resekcji w środowisku wodnym. Dedykowany program do resekcji w soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9 NaCl. Koagulacja min. 200W, cięcie min. 320W. Współpraca z insuflatorem CO2 zapewniającym automatyczne oddymianie pola operacyjnego. Sygnalizacja akustyczna z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku z poziomu menu lub panelu tylnego. Funkcja Autostart i Autostop. System monitorowania poprawnego podłączenia dwudzielnej płytki pacjenta. Graficzna i akustyczna sygnalizacja błędów w pracy urządzenia. Włącznik nożny 2-przyciskowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Generator - Uniwersalne urządzenie do cięcia hemostatycznego zapewniające zamykanie naczyń do średnicy min. 5 mm. Częstotliwość pracy 47kHz. Automatyczne rozpoznawanie rodzaju narzędzia i dostosowanie parametrów pracy bez dla skrócenia procesu przygotowania do działania. Czytelne, płytkie menu w panelu przednim, z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Z przetwornikiem wielorazowym ultradźwiękowo-bipolarnym kompatybilnym z generatorem – 1 szt. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w opisie, jest kompletne, i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)