Załącznik nr 4

Pakiet 1 –  lampa czołowa LED – 5 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Natężenie światła: > 50.000 Lux przy wielkości plamki Ø 45mm | Tak |  |
|  | Żywotnść diody LED: ok. 50000 godzin | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa: 5500 k – 6000K. | Tak |  |
|  | Jasność regulowana w 5 ustawieniach. | Tak |  |
|  | Plama świetlna: regulowana: Od 60 mm do 110 mm (przy odległości 250mm) od 120 mm do 240 mm (w odległości 500 mm) | Tak |  |
|  | Akumulator: litowo – polimerowy. | Tak |  |
|  | Czas ładowania baterii do opaski: ok. 4,5 godziny. | Tak |  |
|  | Czas ładowania baterii do pasa: ok. 6 godz. | Tak |  |
|  | Żywotność baterii: ok. 500 razy. | Tak |  |
|  | Optyka zapewniająca optymalne oświetlenie i mniejsze nagrzewanie. | Tak |  |
|  | Wysoko wydajne diody LED, w związku z tym długi czas pracy na baterii. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja wielkości plamki świetlnej. | Tak |  |
|  | Lampa H-800 jest bardzo lekka: 160 g( bez baterii), 390 g (z baterią). Zapewniająca optymalną wygodę podczas pracy, nawet przy dłuższym użytkowaniu. | Tak |  |
|  | Żywotność baterii dla opaski: ok. 12 godzin. | Tak |  |
|  | Żywotność baterii do pasa: ok. 24 godzin. | Tak |  |
|  | Gwarancja (bez baterii): 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Napięcie baterii: 8,4V | Tak |  |
|  | Moc: 5W – dioda LED | Tak |  |
|  | INNE | Tak |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego . Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Tak, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)