Załącznik nr 1A

Pakiet 1 – Iluminator naczyniowy

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezkontaktowy iluminator naczyniowy (skaner żył) do iluminacji naczyniowej i lokalizowania żył powierzchniowych. | TAK |  |
|  | Certyfikowany wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Urządzenie przenośne i podręczne. Waga maksymalnie 500g | TAK, podać Waga <= 300 g – 5 pkt Waga > 300 g – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie na statywie jezdnym z ruchomym ramieniem, blokowanymi kółkami, oraz uchwytem mocującym z gniazdem zasilania, z etui ochronnym na urządzenie | TAK |  |
|  | Obrazowanie przebiegu naczyń żylnych na skórze z możliwością pomiaru ich głębokości | TAK |  |
|  | Długość fali podczerwonej 850 nm | TAK |  |
|  | Tryby pracy: standardowy, pediatryczny, pomiaru głębokości oraz tryb inwersji tzw. negatywowy | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD, projekcja laserowa na powierzchnię skóry | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości żył | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu – tryb do znajdowania małych żył i żył głębokich | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Jasność obrazu: minimum 3 poziomy regulacji jasności obrazu | TAK, podać 3 poziomy – 0 pkt 4 i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Wyświetlany rozmiar obrazu: minimum 3 rozmiary do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową i wyposażone w kompatybilną ładowarkę statywową | TAK |  |
|  | Czas pracy włączonego urządzenia min. 2,0 h | TAK, podać Czas pracy <= 3,5 h – 0 pkt Czas pracy > 3,5 h – 5 pkt |  |
|  | Czas ładowania baterii | TAK, podać Czas ładowania <= 3h – 5 pkt Waga > 3 h – 0 pkt |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać 24 mies.– 0 pkt >= 36 mies.– 10 pkt |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 9 – Kaseta okulistyczna szkieł próbnych z oprawami

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kaseta okulistyczna szkieł próbnych do doboru okularów | TAK |  |
|  | Kaseta szkieł próbnych – o wyposażeniu minimum: | TAK |  |
|  | 266 soczewek metalowa oprawa soczewek - Ø38mm pełna apertura soczewek – Ø36mm oznakowanie - czerwone i czarne sfera: 40 par soczewek dodatnich i ujemnych od 0.25D do 6.00D krok 0.25 od 6.50D do 10.00D krok 0.50 od 11.00D to 15.00D krok 1.00 od 16.00D to 20.00D krok 2.00 cylinder: 20 par soczewek dodatnich i ujemnych od 0.25D do 4.00D krok 0.25 od 4.50D do 6.00D krok 0.50 soczewki pryzmatyczne: 12 sztuk 0.5(2) i od 1.0 do 10.0 krok 1.0 akcesoria: 14 sztuk RF GF BL PL(2) MR(2) FL CL(2) PH(2) SS PF Cross cylinder +0.25 / 0.50 | TAK |  |
|  | Oprawy próbne uniwersalne dla dorosłych | TAK |  |
|  | · Pełna regulacja podstawy nosa · Regulacja długości zauszników · Regulacja rozstawu źrenic · Obrót cylindra · Możliwość jednoczesnego zainstalowania min. 4 par szkieł próbnych | TAK |  |
|  | Oprawy okulistyczne dla dzieci |  |  |
|  | Komplet 5 szt., każda oprawka ma inny rozstaw źrenic PD 52, 54, 56, 58, 60 mm lub 1 oprawa okulistyczna z regulacją rozstawu źrenic PD w zakresie 52-60 mm. | TAK, podać |  |
|  | Średnica soczewek 38 mm Oprawy mieszczące min. 4 pary soczewek próbnych (3 z przodu, 1 z tyłu) Regulowana długość zausznika Pokrętła do regulacji osi cylindra | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)