Załącznik nr 1

Pakiet  25 – termometr bezdotykowy  – 4 szt.

Wykonawca:	…………………………………………….

Nazwa i typ:	…………………………………….………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy/2020

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termometr bezdotykowy, służący do pomiaru temperatury na czole oraz temperatury przedmiotów. Czas pomiaru : ≤1sekundy. Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD. Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Celsjusza i Fahrenheita. Funkcja pamięci z zachowaniem wartości min. 25 ostatnich wyników pomiaru. Zakres pomiaru temperatury ciała: 22,0 - 42,9°C/ 71,6-109,0 stopni F. Margines błędu pomiaru: w warunkach standardowych otoczenia ± 0,3°C. Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 3 - 5 cm. Automatyczne wyłączanie po upływie 6 sekund. Funkcje alarmu w przypadku podwyższonej temperatury. Zasilanie bateryjne – baterie w zestawie. | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | tak, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy). | tak, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe 
i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów ani inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)