Załącznik nr 1

Pakiet  31 – reduktor butlowy - 4 szt.

Wykonawca:	…………………………………………….

Nazwa i typ:	……………………………….……………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy/2020

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reduktor butlowy z wbudowanym przepływomierzem ze skokowym nastawem przepływu, zapewniającym nieprzerwany przepływ strumienia gazu również pomiędzy poszczególnymi pozycjami. | tak |  |
|  | Obrotowy manometr z kątem obrotu o 360° umożliwiającym optymalny odczyt wskazań. | tak |  |
|  | Ruchoma końcówka przepływomierza (kąt wychylenia 360°) do podłączenia butli nawilżacza, maski twarzowej lub kaniuli (umożliwiająca wygodne ustawienie kaniuli lub maski w kierunku pacjenta). | tak |  |
|  | Gwinty: wejście G ¾ , wyjście G 9/16. | tak |  |
|  | Szybkozłącze typu DIN oraz wyjście na dren do suchej tlenoterapii. | tak |  |
|  | Przepływ: 0-25 l/min. | tak |  |
|  | Ciśnienie wejściowe: do 300 bar; ciśnienie wyjściowe: 3,5 – 5,5 bar ± 0,2 | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | tak, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy). | tak, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe 
i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów ani inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)