Wrocław, dnia  21.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242. 456  .2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (17)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na  dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  sprzętu i aparatury  medycznej dla  Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,  na  podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG, którego charakteryzują m.in. poniższe parametry:

1.	Aparat 12-kanałowy

2.	Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą)

3.	Wymiar ekranu 5,7”, ekran dotykowy o rozdzielczości 640x480

4.	Menu w języku polskim

5.	Wymiary 330x270x74

6.	Waga 3,2 kg

7.	Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna

8.	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą

9.	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, wbudowany akumulator

10.	Sygnalizacja naładowania akumulatora

11.	Wydajność akumulatora do 90 min.

12.	Pamięć badań do 120 zapisów (z oprogramowaniem komputerowym ponad 2000)

13.	Częstotliwość próbkowania do 40 000Hz

14.	Pasmo przenoszenia 0,04-170Hz

15.	Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 112 mm, możliwość stosowania rolki 110xmmx40m

16.	Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12

17.	Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12

18.	Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50

19.	Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20

20.	Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchron

21.	Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund

22.	Detekcja kardiostymulatorów

23.	Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25, 35 Hz), filtr izolinii Hz (0,05 (3,2s), 0,11 (1,5s), 0,25 90,6s), 0,50 (0,3s), 1,50 (0,1s), spline)

24.	Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny)

25.	Sygnał dźwiękowy tętna, ciągłe wyświetlanie aktualnego HR na ekranie

26.	Profil automatyczny i manualny

27.	Profil long, automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii)

28.	Porty komunikacyjne: RS232, USB.

29.	Możliwość rozbudowy o automatyczną interpretację i analizę, interpretacja zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach.

30.	Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeni

31.	Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu

32.	Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału

33.	Możliwość rozbudowy o moduł LAN/WIFI

34.	Oprogramowanie do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. długiego QT, modułem porównawczym zapisów EKG oraz wektokardiografią

35.	Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej

36.	Możliwość rozbudowy o spirometrię (14 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych

37.	Możliwość wydruku bezpośrednio na zewnętrznej drukarce laserowej lub atramentowej

38.	Możliwość wyposażenia w wózek z wysięgnikiem (do wyboru oryginalny producenta lub zamiennik), z kuwetą i kółkami z hamulcem.

39.	W zestawie z aparatem: kabel pacjenta 10 odprowadzeniowy (10 elektrod), komplet elektrod przyssawkowych piersiowych 6 sztuk, komplet elektrod kończynowych klamrowych 4 sztuki, rolka papieru termicznego do rejestracji , żel EKG, przewód zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim

ODPOWIEDŹ na zapytania 1-39 : Zamawiający dopuści również

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

-podpis elektroniczny