Wrocław, dnia  25.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242. 456  .2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (18)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na  dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  sprzętu i aparatury  medycznej dla  Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,  na  podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie 1 .W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 11, w pliku „3 – zapytania i odpowiedzi”, zamieszczonym dn. 22.01.2021 na platformie logintrade, dotyczącym pamięci Cineloop pragniemy zauważyć, że czas wykonania badania ultrasonograficznego jest w większości przypadków krytyczny i trudno zaakceptować fakt straty aż 900 sekund na jej przeglądanie. Pamięć tego typu jest wykorzystywana najczęściej w zakresie kilku sekund a nie 15 minut. W niezbędnych sytuacjach faktycznie obowiązujące standardy badania sugerują użycie pamięci o bardzo dużej pojemności, umożliwiającej nagrywanie całego badania w czasie rzeczywistym, bez straty dla diagnostyki pacjenta. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się wymagać w pełni wystarczającej pamięci Cineloop o pojemności min. 300 sekund oraz możliwości nagrywania całego badania w czasie rzeczywistym?

Pytanie 2 .Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości uzyskania spectrum jednoczesnego przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich? W nowoczesnych rozwiązaniach jest możliwość bardzo szybkiej zmiany położenia bramki dopplerowskiej, bez potrzeby dzielenia mocy obliczeniowej, a co za tym idzie, bez obniżania jakości spektrum.

Pytanie 3 .Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta bez funkcji umożlwiającej automatyczne wstawianie bramki dopplerowskiej PWD w naczynie? System taki może powodować wydłużenie procedury badania w przypadku widoczności kilku naczyń w polu zainteresowania.

Pytanie 4 .Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości równoczesnego wykorzystania obrazowania trapezowego z jednoczesną pracą trybu skrzyżowanych ultradźwięków? Sprzężenie tych dwóch, dość zbliżonych funkcjonalności, może powodować pojawienie się artefaktów, mogących utrudniać diagnostykę.

Pytanie 5 .Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta bez możliwości jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku? W czasach bardzo silnej ochrony danych wrażliwych możliwość nienadzorowanego zapisu na pamięciach zewnętrznych może spowodować bardzo poważne problemy prawne. Ułatwianie pracy nie powinno odbywać się być kosztem pacjentów.

Pytanie 6 .Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości jednoczesnego zastosowania elastografi akustycznej (Shear Wave) i elastografi uciskowej w trybie dual? Wykorzystanie tych dwóch technik jednocześnie może spowodować zafałszowanie wyników elastyczności badanej tkanki.

ODPOWIEDŹ do pytania nr 1-6 :  Zamawiający dopuszcza również

Przedłużenie termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający  w celu zachowania terminów przewidzianych w art. 38 ust1  pkt 1 ) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert:  dnia    03.02.2021 r.  godzina  12:00

Termin otwarcia ofert:   dnia     03.02.2021r.   godzina  12:30

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

-podpis elektroniczny