Wrocław, dnia  20.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242. 456  .2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (9)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na  dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  sprzętu i aparatury  medycznej dla  Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,  na  podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie do pakietu nr 3 „ Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej i siedzącej”

Czy zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści wysokiej klasy wózek leżący do transportu pacjenta o następujących parametrach??

| Lp. | Parametr |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne 2170mm x 790mm |  |
|  | Wymiary leża 1930mm x 620mm |  |
|  | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 610mm-910mm dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka. |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna, hydrauliczna +/-16` dźwigniami umieszczonymi z obu stron łóżka. |  |
|  | System blokady centralnej i kierunkowej w postaci 5-go koła. Dźwignie hamulca i jazdy umieszczone na dwóch końcach wózka. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji 250 kg |  |
|  | Konstrukcja ze stali gwarantującej długotrwałość i bezawaryjność. Konstrukcja wózka oparta na szczelnych kolumnach cylindrycznych. |  |
|  | Prześwit pomiędzy kolumnami leża 1082mm |  |
|  | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 360’) |  |
|  | W 4 narożnikach wózka odbojniki wykonane z obłego tworzywa niepozostawiającego śladu na przedmiotach, dodatkowo zabezpieczające przed uszkodzeniem samego leża i przedmiotów będących w ścisłym kontakcie wózka. |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane (żółte elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową w kolorze czerwonym ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne |  |
|  | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. |  |
|  | Materac piankowy 2 warstwowy, antypalny, w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm, Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - Statyw kroplówki teleskopowy składany wraz ze składanymi chowanymi haczykami. Statyw składany na ramię szczytu z możliwością montowania we wpusty w każdym narożu do każdego wózka. |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuści również

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Zastępca Kierownika ds. Przetargów

-podpis elektroniczny